| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 100506 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B65D88/74 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010124596/12, 15.06.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.06.2010 (46) Опубликовано: 20.12.2010 Адрес для переписки: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6, ОАО "Рузхиммаш", БПС | (72) Автор(ы): Бурмистров Николай Васильевич (RU), Мишин Вячеслав Михайлович (RU), Маненков Александр Владимирович (RU), Клемин Владислав Вячеславович (RU), Сысуева Валентина Ивановна (RU), Илларионова Алла Ивановна (RU), Осипова Елена Петровна (RU), Кочнева Зинаида Александровна (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" (ОАО "Рузхиммаш") (RU) |
| --- | --- |

(54) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВЯЗКИХ И ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Формула полезной модели

Железнодорожная цистерна для вязких и затвердевающих жидкостей, содержащая котел, термоизоляцию котла, систему разогрева, котел включает в себя цилиндрическую обечайку и эллиптические днища, в верхней части котла расположен люк и предохранительная арматура, в нижней части - сливное устройство, термоизоляция котла включает кожух, между котлом и кожухом расположен теплоизоляционный материал, в верхней части котла установлен термоизолированный арматурный отсек, закрытый крышкой, к торцевым поясам каркаса кожуха жестко закреплены его днища, выполненные из стеклопластика, отличающаяся тем, что система разогрева котла выполнена в виде парообогревательной рубашки, разделенной на секции, которые соединены с возможностью последовательно-секционного лабиринтного прохождения пара, котел выполнен с ломанной осью с наклоном к ее центру для обеспечения полного слива, причем обогрев паром сливного устройства и корпуса котла выполнен раздельным, в нижней части котла установлен фланец для крепления как съемного универсального сливного устройства, так и донного клапана с нижним его управлением, с закрепленным на нем обогреваемым тройником и концевыми клапанами, позволяющими слив на любую сторону от цистерны, крышка термоизолированного арматурного отсека выполнена с возможностью ее сдвига по полозьям, а в нижней средней части по обе стороны котла выполнены отводы для подключения пара и выхода конденсата.