| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 101219 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G05F1/08 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010136499/08, 30.08.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.08.2010 (46) Опубликовано: 10.01.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") (RU) |
| --- | --- |

(54) ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР АМПЛИТУДЫ

Формула полезной модели

Двухканальный стабилизатор амплитуды, содержащий первый и второй перемножители, первый и второй пиковые детекторы, первый и второй сумматоры, первый и второй двухвходовые усилители, причем первый вход первого перемножителя соединен с первым входом двухканального стабилизатора амплитуды, второй вход которого соединен с первым входом второго перемножителя, вторые входы первого и второго сумматоров соединены между собой, неинвертирующие входы первого и второго усилителей также соединены между собой, при этом первый и второй выходы двухканального стабилизатора амплитуды соединены соответственно с выходами первого и второго перемножителей, отличающийся тем, что в него дополнительно введен источник опорного напряжения, плюсовой вывод которого соединен с общей шиной, а минусовой - с общей точкой соединения вторых входов первого и второго сумматоров, причем к выходу первого перемножителя подключен вход первого пикового детектора, выход которого соединен с первым входом первого сумматора, к выходу которого подключен инвертирующий вход первого усилителя, к выходу второго перемножителя подключен вход второго пикового детектора, выход которого соединен с первым входом второго сумматора, к выходу которого подключен инвертирующий вход второго усилителя, при этом общая точка соединения неинвертирующих входов первого и второго усилителей соединена с общей шиной, а вторые входы первого и второго перемножителей подключены к выходам соответственно первого и второго усилителей.