| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 101291 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03B27/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010137125/09, 06.09.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.09.2010 (46) Опубликовано: 10.01.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (ННОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") (RU) |
| --- | --- |

(54) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Формула полезной модели

Функциональный генератор, содержащий источник квадратурных сигналов, первый и второй вычислители модуля, первый и второй квадраторы, блок суммирования-вычитания, первый, второй, третий и четвертый входы которого соединены соответственно с выходом первого вычислителя модуля, выходом первого квадратора, выходом второго квадратора и выходом второго вычислителя модуля, причем первый выход источника квадратурных сигналов соединен с входом первого вычислителя модуля и входом первого квадратора, а второй выход источника квадратурных сигналов соединен с входом второго вычислителя модуля и входом второго квадратора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены перемножитель, масштабирующий усилитель и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, причем первый и второй выходы источника квадратурных сигналов соединено соответственно с первым и вторым входами перемножителя, к выходу которого подключен вход масштабирующего усилителя, а к выходу блока суммирования-вычитания подключен вход формирователя биполярных прямоугольных импульсов, при этом первый, второй и третий выходы функционального генератора соединены соответственно с выходом масштабирующего усилителя, с выходом блока суммирования-вычитания и с выходом формирователя биполярных прямоугольных импульсов.