| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 101830 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК G01M15/02 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010136897/28, 02.09.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.09.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 02.09.2010 (45) Опубликовано: 27.01.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Сенин Петр Васильевич (RU), Фомин Андрей Иванович (RU), Школкин Евгений Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДЕФОРМАЦИИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Формула полезной модели

Устройство для контроля и оценки деформации коленчатого вала на экспериментальной установке, включающее измерительные тензодатчики и датчик числа оборотов, отличающееся тем, что дополнительно введены предварительный усилитель, аналого-цифровой преобразователь, персональный компьютер с установленным программным обеспечением и балансировочные тензодатчики, соединенные по мостовой схеме с измерительными тензодатчиками, вход предварительного усилителя соединен с измерительными и балансировочными тензодатчиками, а его выход - с одним из входов аналого-цифрового преобразователя, другой вход которого соединен с датчиком числа оборотов, выход аналого-цифрового преобразователя соединен с персональным компьютером с возможностью сохранения значений и обработки измеряемых параметров.