| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 103671 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L33/00 (2010.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010146496/28, 15.11.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.11.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 15.11.2010 (45) Опубликовано: 20.04.2011 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину | (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU), Кудашкин Федор Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЛИНЕЙНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Формула полезной модели

Линейная светодиодная лампа, содержащая плату с установленными на ней одним или несколькими светодиодами или светодиодной матрицей, корпус в форме полуцилиндра, с которым механически соединена плата в основании полуцилиндра, выполненный из оптически прозрачного светорассеивающего материала с нанесенным на него люминофорным и защитным покрытиями, с цоколями для подключения к питающей сети на концах, электрически соединенными, соответственно, со светодиодом, светодиодами или светодиодной матрицей.