| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 103993 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03B19/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010148151/09, 25.11.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.11.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.11.2010 (45) Опубликовано: 27.04.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") (RU) |
| --- | --- |

(54) УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ КВАДРАТУРНЫХ СИГНАЛОВ

Формула полезной модели

Умножитель частоты квадратурных сигналов, содержащий первый и второй делители, перемножитель, первый и второй квадраторы, масштабирующий усилитель и вычитатель, причем первый и второй входы умножителя частоты квадратурных сигналов соединены соответственно с информационными входами первого и второго делителей, первый и второй входы перемножителя соединены соответственно с входами первого и второго квадраторов, к выходам которых подключены соответственно первый и второй входы вычитателя, выход перемножителя соединен с входом масштабирующего усилителя, при этом первый и второй выходы умножителя частоты квадратурных сигналов соединены с выходами соответственно масштабирующего усилителя и вычитателя, отличающийся тем, что в него дополнительно введены первый и второй пиковые детекторы, входы которых соединены соответственно с первым и вторым входами умножителя частоты квадратурных сигналов, а их выходы - с управляющими входами соответственно первого и второго делителей, к выходам которых подключены входы соответственно первого и второго квадраторов.