| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 104402 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03B27/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011100735/09, 12.01.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.01.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 12.01.2011 (45) Опубликовано: 10.05.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") (RU) |
| --- | --- |

(54) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Формула полезной модели

Функциональный генератор, содержащий источник гармонического колебания, квадратор, вычислитель модуля, масштабирующий усилитель, блок суммирования-вычитания и формирователь биполярных прямоугольных импульсов, при этом выход источника гармонического колебания соединен с входом квадратора и входом вычислителя модуля, выход которого соединен с первым входом блока суммирования-вычитания, выход которого соединен со вторым выходом функционального генератора и входом формирователя биполярных прямоугольных импульсов, выход которого соединен с третьим выходом функционального генератора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены первый и второй вычитатели и блок извлечения квадратного корня, причем шина опорного напряжения соединена с инвертирующим входом первого вычитателя, неинвертирующим входом второго вычитателя и вторым входом блока суммирования-вычитания, третий и четвертый входы которого подключены, соответственно, к выходу блока извлечения квадратного корня и выходу масштабирующего усилителя, вход которого соединен с выходом квадратора и инвертирующим входом второго вычитателя, выход которого соединен с входом блока извлечения квадратного корня, при этом к выходу масштабирующего усилителя подключен неинвертирующий вход первого вычитателя, выход которого соединен с первым выходом функционального генератора.