| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 104404 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03K4/06 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011100966/08, 12.01.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.01.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 12.01.2011 (45) Опубликовано: 10.05.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО") (RU) |
| --- | --- |

(54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛА ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Формула полезной модели

Формирователь сигнала треугольной формы, содержащий квадратор, вычислитель модуля, первый и второй вычитатели, сумматор, выход которого соединен с выходом формирователя сигнала треугольной формы, вход которого соединен с входом квадратора и входом вычислителя модуля, к выходу которого подключен неинвертирующий вход первого вычитателя, выход которого соединен с первым входом сумматора, отличающийся тем, что в него дополнительно введены третий вычитатель и блок извлечения квадратного корня, включенный между выходом третьего вычитателя и инвертирующим входом первого вычитателя, причем выход квадратора соединен с инвертирующими входами второго и третьего вычитателей, неинвертирующие входы которых объединены между собой и подключены к шине опорного напряжения, при этом выход второго вычитателя соединен со вторым входом сумматора.