| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 104661 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F16L13/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010138814/06, 20.09.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.09.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 20.09.2010 (45) Опубликовано: 20.05.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину | (72) Автор(ы): Губанов Александр Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Мордовская Трубная компания" (RU) |
| --- | --- |

(54) СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Формула полезной модели

1. Соединительное устройство для многослойных металлополимерных труб, имеющее не менее двух присоединительных элементов для конечных участков соединяемых труб, каждое из которых выполнено с посадочным гнездом в виде соосного с внутренним отверстием присоединительного элемента кольцевого паза с цилиндрической стенкой со стороны наружной поверхности присоединяемой трубы и конической, усеченной по плоскости торца присоединительного элемента стенкой со стороны внутренней поверхности присоединяемой трубы, отличающееся тем, что в каждом из присоединительных элементов устройства имеется, по меньшей мере, одно отверстие во внешней стенке присоединительного элемента, расположенное таким образом, что поверхность, образованная стенками этого отверстия, пересекает поверхность цилиндрической стенки кольцевого паза посадочного гнезда по линии, имеющей, по меньшей мере, одну общую точку с линией пересечения поверхности цилиндрической стенки кольцевого паза посадочного гнезда с поверхностью дна кольцевого паза посадочного гнезда.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с различными по диаметру присоединительными элементами.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плоскости торцов присоединительных элементов находятся под прямым углом друг к другу.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что имеет три присоединительных элемента, два из которых имеют параллельные плоскости торцов, а плоскость торца третьего присоединительного элемента находится под прямым углом к плоскостям торцов двух первых присоединительных элементов.