| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 105088 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02J7/34 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011102144/07, 20.01.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 20.01.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 20.01.2011 (45) Опубликовано: 27.05.2011 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Куликовской Аркадий Гаврилович (RU), Скобеева Людмила Ивановна (RU), Костенко Владимир Анатольевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Формула полезной модели

1. Многоканальное зарядное устройство, состоящее из одинаковых выпрямительных блоков, в каждом из которых находится управляемый выпрямитель с системой управления и автоматического регулирования, приборами контроля и элементами сигнализации, имеющий режимы стабилизации тока и напряжения, защиту от переполюсовки и работы на холостом ходу, отличающееся тем, что имеет общий для всех выпрямительных блоков трехфазный трансформатор, вторичные обмотки которого вместе с отводами, размещенными отдельными секциями по длине первичной обмотки, при этом количество секций в каждой фазе равно числу выпрямительных блоков, а число отводов - количеству выходных напряжений выпрямительного блока, которые переключаются соединением в звезду отводов от вторичных обмоток разных фаз замыкающими контактами реле, причем для каждого напряжения используется отдельное реле.

2. Многоканальное выпрямительное устройство по п.1, отличающееся тем, что для уменьшения износа контактов в момент отключения или переключения напряжений выпрямительного блока под нагрузкой управляемый выпрямитель запирается, а при включении выпрямительные блоки начинают работать в зарядном режиме со стабилизацией тока, причем ток заряда плавно увеличивается с нуля до значения, установленного регулятором тока.

3. Многоканальное зарядное устройство по п.1, отличающееся тем, что кроме режима заряда аккумуляторной батареи все или часть выпрямительных блоков могут работать в режиме инвертора, ведомого сетью с рекуперацией энергии аккумуляторной батареи в сеть переменного тока, при этом полярность подключения аккумуляторной батареи изменяется на противоположную с помощью реле с одновременным включением в цепи синхронизации дополнительных фазосдвигающих цепей.