| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 105106 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H05B41/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2010151797/07, 16.12.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 16.12.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 16.12.2010 (45) Опубликовано: 27.05.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственности | (72) Автор(ы): Ашрятов Альберт Аббясович (RU), Ашрятов Эдуард Альбертович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Формула полезной модели

1. Устройство контроля работоспособности компактных люминесцентных энергосберегающих ламп с встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом, содержащее корпус с закрепленными на нем электропатронами, отличающееся тем, что введены переключатель режимов контроля, блок ограничения тока, блок питания, цифровой индикатор и аналого-цифровой преобразователь, вход которого подключен параллельно компактной люминесцентной энергосберегающей лампе, питаемой от сети через блок ограничения тока, представляющий собой последовательно соединенные газоразрядную лампу и резистор, в режиме контроля наличия терморезистора в компактной люминесцентной энергосберегающей лампе, а выход - к цифровому индикатору, при этом в режиме контроля работоспособности компактная люминесцентная энергосберегающая лампа через переключатель режимов подключена к питающей сети.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электропатроны на корпусе закреплены с возможностью включения только одной компактной люминесцентной энергосберегающей лампы.

3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что блок ограничения тока содержит полупроводниковый диод и резистор.