| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 105546 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02M7/162 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011108243/07, 04.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 04.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 04.03.2011 (45) Опубликовано: 10.06.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126А, ОАО "Электровыпрямитель" НИЦ Преобразовательной техники | (72) Автор(ы): Шестоперов Георгий Николаевич (RU), Арискин Олег Геннадьевич (RU), Морев Александр Иванович (RU), Яновский Алексей Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Формула полезной модели

1. Выпрямительно-инверторный преобразователь, содержащий корпус, блок силовой, выполненный из тиристорных блоков, канал воздушного охлаждения, образованный тиристорными блоками, резисторы, резисторно-емкостные цепи, датчики состояния тиристорных блоков, импульсно-фазовые блоки управления тиристорными блоками, токопроводящие шины переменного и постоянного тока, клеммные блоки, отличающийся тем, что блок силовой выполнен из восьми равнозначных плеч однофазного выпрямителя, расположенных по четыре плеча относительно оси симметрии по высоте корпуса, при этом каждое плечо однофазного выпрямителя выполнено из n последовательно включенных тиристорных блоков и m параллельно включенных тиристорных блоков, причем четыре плеча однофазного выпрямителя, образующие катодную группу однофазного моста, расположены на одной стороне корпуса преобразователя, а другие четыре плеча, образующие анодную группу, - на противоположной стороне корпуса преобразователя, при этом токопроводящие шины переменного и постоянного тока расположены с возможностью диагонального включения тиристорных блоков каждого из восьми плеч, выходные токопроводящие шины постоянного тока расположены в центре каждой стороны корпуса преобразователя в нижней его части, а входные токопроводящие шины переменного тока расположены по нижним и верхним углам корпуса преобразователя, на внутренних торцевых стенах корпуса преобразователя расположены и закреплены выравнивающие резисторы, защитные резисторно-емкостные цепи, датчики состояния тиристорных блоков и импульсно-фазовые блоки управления тиристорными блоками.

2. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в преобразователь дополнительно введен блок питания, который может быть установлен на торцевой стороне корпуса преобразователя или в воздушном канале.

3. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхнюю часть воздушного канала дополнительно установлены два дефлектора.

4. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в преобразователь дополнительно введен блок питания, который может быть установлен на торцевой стороне корпуса преобразователя или в воздушном канале, а в верхнюю часть воздушного канала дополнительно установлены два дефлектора.

5. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в преобразователь дополнительно введены тиристорные ключи для управления системой компенсации реактивной мощности, которые установлены в воздушном канале.

6. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхней части корпуса преобразователя установлены клеммые блоки для подключения блока питания и разъем для подключения блока диагностики, системы управления транспортного средства и блока диагностики плеч силового блока.