| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 106466 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02M7/493 (2007.01) H02M7/525 (2006.01) H02H7/10 (2006.01) B60L9/12 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011110558/07, 22.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.03.2011 (45) Опубликовано: 10.07.2011 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126 А, ОАО "Электровыпрямитель" НИЦ Преобразовательной техники | (72) Автор(ы): Шестоперов Георгий Николаевич (RU), Арискин Олег Геннадьевич (RU), Морев Александр Иванович (RU), Яновский Алексей Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Формула полезной модели

1. Выпрямительно-инверторный преобразователь, содержащий корпус, блок силовой, выполненный из тиристорных блоков, канал воздушного охлаждения, образованный тиристорными блоками, резисторы, резисторно-емкостные цепи, датчики состояния тиристорных блоков, импульсно-фазовые блоки управления тиристорными блоками, защитные резистивные проводники, токопроводящие шины переменного и постоянного тока, клеммные блоки, отличающийся тем, что блок силовой выполнен из восьми плеч однофазного выпрямителя, при этом каждое плечо однофазного выпрямителя состоит из n последовательно включенных и m параллельно включенных тиристорных блоков, причем восемь плеч однофазного выпрямителя разделены и расположены по два плеча катодной группы и по два плеча анодной группы на противоположных сторонах корпуса преобразователя, для раздельного подключения к катодам анодных плеч и анодам катодных плеч тиристорных блоков однофазного выпрямителя соединительные токопроводящие шины переменного тока разъединены и, соответственно, подключены раздельно к катодам и анодам тиристорных блоков смежных плеч катодной и анодной групп однофазного выпрямителя, а затем объединены, токопроводящие шины постоянного тока расположены с возможностью диагонального включения тиристорных блоков каждого из восьми плеч однофазного выпрямителя.

2. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхней и нижней части воздушного канала дополнительно установлены дефлекторы.

3. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в канале воздушного охлаждения преобразователя дополнительно могут быть установлены тиристорные модули системы компенсации реактивной мощности, например, в нижней его части.

4. Выпрямительно-инверторный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в верхней части корпуса преобразователя установлены клеммные блоки для подключения блока питания, системы управления транспортного средства и разъем для подключения блока диагностики контроля исправности плеч силового блока.