| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 106673 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F03B17/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011109365/06, 11.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 11.03.2011 (45) Опубликовано: 20.07.2011 Адрес для переписки: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Розы Люксембург, 20, кв.120, А.В. Фролову | (72) Автор(ы): Фролов Анатолий Викторович (RU), Башмаков Леонид Александрович (RU), Сорокина Алла Анатольевна (RU), Юденков Анатолий Валентинович (RU) (73) Патентообладатель(и): Фролов Анатолий Викторович (RU) |
| --- | --- |

(54) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

Формула полезной модели

Гидравлический двигатель, включающий цилиндры, вал, направляющие подшипники, в цилиндрах поршни со штоками установлены по оси цилиндров с зазором между стенкой цилиндра и поверхностью поршня, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен рабочим колесом, выполненным из цилиндров и установленным на валу, электродвигателем с пропеллером, траверсой с расположенными на ней постоянными магнитами, при этом цилиндры, заполненные жидкостью, равномерно закреплены относительно друг друга на рабочем колесе, установленном в направляющих подшипниках, при этом основания закрыты крышками, на внешней стороне которых закреплены электромагнитные фиксаторы, а на внутренней стороне - перфорированные головки, внутри каждого цилиндра смонтированы поршни со штоками, выполненные в виде поплавков, состоящих из гильз, на концах которых закреплены эластичные свертывающие диафрагмы, соединенные с перфорирующими головками, позволяющие сохранить центр тяжести жидкости относительно вала при перемещении поплавков, полости, образованные стенками цилиндров и поверхностью поплавков, заполнены жидкостью, а на концах штоков, закрепленных через пластины с гильзами, установлены постоянные магниты, которые взаимодействуют с постоянными магнитами, закрепленными на траверсе, на телескопической штанге, закрепленной на одном из цилиндров, установлен электродвигатель с пропеллером, при этом погружение поплавка осуществляется поворотом цилиндра на 180º от вертикальной оси, моментом силы, создаваемой пропеллером.