| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 106799 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L33/00 (2010.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011112092/28, 30.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 30.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 30.03.2011 (45) Опубликовано: 20.07.2011 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину | (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) |
| --- | --- |

(54) ГИБРИДНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОМПАКТНАЯ ЛАМПА

Формула полезной модели

Гибридная интегрированная компактная лампа, содержащая корпус с цоколем для подключения к питающей сети, разрядную колбу с люминофорным покрытием, заполненную рабочим веществом и закрепленную на корпусе, электронный пускорегулирующий аппарат в виде узла печатного монтажа на печатной плате, включающий выпрямитель и инвертор с конденсатором, установленный внутри корпуса, индуктор, размещенный в непосредственной близости от разрядной колбы или охватывающий часть разрядной колбы, входные выводы выпрямителя аппарата электрически соединены с цоколем, а выходные выводы инвертора подключены к выводам индуктора разрядной колбы через конденсатор, образующий с индуктором резонансную схему, светодиоды или светодиодную матрицу, включающую, как минимум, два светодиода, соединенных встречно-параллельно, установленные на печатной плате узла печатного монтажа или на корпусе в электрической цепи индуктора.