| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 106933 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F21S8/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011111410/07, 25.03.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.03.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.03.2011 (45) Опубликовано: 27.07.2011 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину | (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU), Кудашкин Федор Дмитриевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника" (RU) |
| --- | --- |

(54) ГИБРИДНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОМПАКТНАЯ ЛАМПА

Формула полезной модели

Гибридная интегрированная компактная лампа, содержащая корпус с цоколем для подключения к питающей сети, разрядную колбу с люминофорным покрытием, заполненную рабочим веществом и закрепленную на корпусе, электронный пускорегулирующий аппарат в виде узла печатного монтажа на печатной плате, включающий выпрямитель и инвертор с дросселем, конденсатором и позистором, шунтирующим конденсатор, установленный внутри корпуса, входные выводы выпрямителя аппарата электрически соединены с цоколем, а выходные выводы инвертора подключены к выводам электродов разрядной колбы через дроссель и конденсатор по резонансной схеме, светодиодную матрицу, включающую как минимум два светодиода, соединенных встречно-параллельно, установленную на печатной плате узла печатного монтажа в общей электрической цепи конденсатора и позистора.