| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 107801 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК E04B1/18 (2006.01) E04H1/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011116573/03, 26.04.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.04.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.04.2011 (45) Опубликовано: 27.08.2011 Адрес для переписки: 430021, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Семашко, 3, кв.15, А.В. Зеленину | (72) Автор(ы): Зеленин Александр Васильевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат" (RU), Зеленин Александр Васильевич (RU) |
| --- | --- |

(54) СБОРНОЕ ЗДАНИЕ

Формула полезной модели

1. Сборное здание, содержащее несущие наружные и внутренние стеновые панели, панели перегородок, плиты перекрытий и покрытий, цоколь из фундаментных блоков, соединительные крепежные элементы и тепло- и звукоизоляцию, отличающееся тем, что несущие наружные, внутренние стеновые панели и панели перегородок имеют одинаковую высоту и выполнены с ребрами, расположенными по контуру панелей, а плиты перекрытий и покрытий имеют одинаковую ширину и выполнены также с ребрами, расположенными по контуру плит, при этом цоколь сборного здания покрыт плитами перекрытий ребрами вверх, плиты перекрытия закреплены между собой соединительными крепежными элементами через соосные отверстия, выполненные в их ребрах, а по наружному периметру здания плиты перекрытия закреплены к фундаментным блокам цоколя посредством штырей, наружные стеновые панели закреплены по вертикальному ребру через соосные отверстия, выполненные в ребрах, соединительными крепежными элементами с укладкой между панелями герметика, а в углах наружные стеновые панели соединены посредством уголка и соединительного крепежного элемента, наружные стеновые панели установлены на ребра плит перекрытий и закреплены к ним посредством пластин и соединительных крепежных элементов, внутренние стеновые панели спарены и установлены ребрами наружу, и закреплены между собой через соосные отверстия соединительными крепежными элементами, плиты покрытия установлены вначале на внутренние стеновые панели по среднему пролету сборного здания, причем по периметру сборного здания плиты покрытий установлены с учетом выполнения ими функции карнизных плит, которые одним торцом установлены на внутренние стеновые панели, а другим - на наружные стеновые панели, при этом на плитах покрытия, которые установлены с выпуском на боковые стороны сборного здания, выполнены ребра жесткости, а для исключения «мостика холода» все плиты покрытия, выполняющие функцию карнизных плит, снабжены штрабой, а для обеспечения надежного соединения плит покрытия к наружным стеновым панелям штрабы совмещены с отверстиями в ребрах, выполненных в наружных стеновых панелях, при этом высота ребер плит покрытия и высота торцевых и продольных ребер угловых плит перекрытия выполнены с плавным переходом с учетом длины выпуска плит покрытия, выполняющих функцию карнизных плит.

2. Сборное здание по п.1, отличающееся тем, что несущие наружные, внутренние стеновые панели и панели перегородок имеют высоту, равную 2,8 м, а высота ребер несущих наружных, внутренних стеновых панелей и панелей перегородок выполнена равной 160 мм, плиты перекрытий и покрытий имеют ширину, равную 1,5 м, а высота ребер плит перекрытия и покрытия выполнена равной 200 мм, причем высота ребер по внешнему периметру плит, выполняющих функцию карнизных плит, выполнена равной 100 мм.