| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 108248 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H03B28/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011119055/08, 12.05.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.05.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 12.05.2011 (45) Опубликовано: 10.09.2011 | (72) Автор(ы): Дубровин Виктор Степанович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных общественных организаций" (НОУ "СДНиТ") (RU) |
| --- | --- |

(54) ФОРМИРОВАТЕЛЬ ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА

Формула полезной модели

1. Формирователь гармонического сигнала, содержащий управляемый фильтр, двусторонний ограничитель и усилитель, при этом выход управляемого фильтра соединен с входом усилителя, выход которого соединен с выходом формирователя гармонического сигнала, причем вход двустороннего ограничителя соединен с входом формирователя гармонического сигнала, отличающийся тем, что в него дополнительно введен преобразователь «частота-напряжение», включенный между входом формирователя гармонического сигнала и управляющей шиной управляемого фильтра, вход которого подключен к выходу двустороннего ограничителя.

2. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что управляемый фильтр выполнен из четырех однотипных последовательно соединенных фильтров нижних частот, управляющие входы которых соединены с управляющей шиной управляемого фильтра, вход и выход которого соединены соответственно с входом первого фильтра нижних частот и с выходом четвертого фильтра нижних частот.

3. Формирователь по п.2, отличающийся тем, что фильтр нижних частот выполнен из операционного усилителя, перемножителя, конденсатора и двух резисторов, причем конденсатор включен между инвертирующим входом и выходом операционного усилителя, неивертирующий вход которого соединен с общей шиной, а выход - с выходом перемножителя, второй резистор включен между инвертирующим входом операционного усилителя и выходом перемножителя, управляющий вход которого соединен с управляющим входом фильтра нижних частот, при этом первый резистор включен между инвертирующим входом операционного усилителя и входом фильтра нижних частот.

4. Формирователь по п.1, отличающийся тем, что двусторонний ограничитель выполнен из вычислителя модуля, пикового детектора, трех операционных усилителей, инвертора, трех резисторов и двух диодов, причем к входу двустороннего ограничителя подключены неинвертирующий вход первого операционного усилителя и вход вычислителя модуля, выход которого соединен с входом пикового детектора, последовательно соединенные второй и третий резисторы включены между выходом пикового детектора и общей шиной, к общей точке соединения второго и третьего резисторов подключены неинвертирующий вход второго операционного усилителя и вход инвертора, выход которого соединен с неивертирующим входом третьего операционного усилителя, при этом инвертирующие входы всех операционных усилителей подключены к выходной шине двустороннего ограничителя, к которой также подключены один вывод третьего резистора, анод первого диода и катод второго диода, свободный вывод третьего резистора, катод первого диода и анод второго диода соединены с выходами соответственно первого, второго и третьего операционных усилителей.