| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 112576 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H05B41/288 (2006.01) H05B41/298 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011119064/07, 12.05.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 12.05.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 12.05.2011 (45) Опубликовано: 10.01.2012 Адрес для переписки: 430904, Республика Мордовия, городской округ Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12, Открытое акционерное общество ОАО "Орбита" | (72) Автор(ы): Гармашов Александр Владимирович (RU), Журавлев Игорь Васильевич (RU), Куликов Владимир Григорьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество ОАО "Орбита" (RU) |
| --- | --- |

(54) УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЙ АППАРАТ

Формула полезной модели

Управляемый электронный пускорегулирующий аппарат, содержащий помехоподавляющий фильтр, блок защиты, выпрямитель, корректор коэффициента мощности, полумостовой инвертор, дроссель-трансформатор, зажигающее устройство, двунаправленный модуль связи по сетевым проводам, причем выпрямитель связан одним выходом с корректором коэффициента мощности, а первый выход корректора коэффициента мощности - с полумостовым инвертором, а выход полумостового инвертора - с дросселем-трансформатором, отличающийся тем, что в устройство введен модуль управления, который содержит микропроцессор, детектор сетевого напряжения, детектор потребляемого тока от сети, детектор зажигания лампы, в полумостовой инвертор встроен драйвер, а также введены емкостной делитель напряжения и резистор, причем блок защиты от перенапряжения связан своими входами с зажимами питания, а выходами - с входами помехоподавляющего фильтра, и первый и третий выходы - с входами модуля связи, а первый выход помехоподавляющего фильтра связан дополнительно с первым входом детектора сетевого напряжения и первым входом выпрямителя, а второй выход помехоподавляющего фильтра связан одновременно с вторым входом детектора сетевого напряжения и вторым входом выпрямителя, второй выход выпрямителя связан с первым входом детектора потребляемого тока от сети и через резистор одновременно с вторым входом детектора потребляемого тока от сети и вторым входом корректора коэффициента мощности, первый выход которого дополнительно связан с первым входом емкостного делителя напряжения, а второй выход дополнительно связан с вторым входом емкостного делителя напряжения, причем емкостной делитель напряжения связан выходом одновременно с лампой и входом детектора зажигания лампы, который связан своим выходом с первым входом микропроцессора, второй вход микропроцессора связан с выходом детектора сетевого напряжения, а третий вход - с выходом детектора потребляемого тока от сети, а четвертый вход - с выходом модуля связи, а первый выход микропроцессора связан с входом зажигающего устройства, а второй и третий выходы соответственно - с входом разрешения и входом управления драйвера, выход которого соединен через общую точку с вторым выходом корректора коэффициента мощности и полевым транзистором.