| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 113439 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02M7/21 (2006.01) H02M7/219 (2006.01) G05F1/565 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011135223/07, 23.08.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 23.08.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 23.08.2011 (45) Опубликовано: 10.02.2012 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Живечков Александр Семенович (RU), Пиксаев Виталий Михайлович (RU), Заводов Александр Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НА IGBT-ТРАНЗИСТОРАХ

Формула полезной модели

1. Архитектура системы управления выпрямительно-инверторным преобразователем на IGBT-транзисторах, содержащая блок контроля выходного напряжения, представляющий собой пропорционально-интегральный регулятор, на вход которого подается разность заданного и измеренного значений выходного постоянного напряжения, блок синхронизации, на вход которого подается сигнал входного переменного напряжения, блок контроля тока, на вход которого подается разность опорного и измеренного значений входного переменного тока, формирователь ШИМ-сигнала, на вход которого подается управляющее воздействие с выхода блока контроля тока, а выходные сигналы формирователя ШИМ-сигнала используются для управления IGBT-транзисторами, отличающаяся тем, что, с целью получения коэффициента мощности преобразователя, близкого к единице, во всем рабочем диапазоне входного переменного напряжения, в архитектуру системы управления выпрямительно-инверторным преобразователем на IGBT-транзисторах введен блок расчета коэффициентов регулирования тока, на вход которого подается сигнал входного переменного напряжения, а вычисленный результат подается в блок контроля тока.

2. Архитектура системы управления по п.1, отличающаяся тем, что, с целью исключения вероятности сбоя синхронизации и, как следствие, исключения эффектов потери управляемости при сильных искажениях входного сетевого напряжения, введен блок фазовой автоподстройки частоты, на вход которого подается сигнал с блока синхронизации, а выходной сигнал подается в блок формирования опорного сигнала.