| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 114233 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02G7/16 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011140515/07, 05.10.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.10.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 05.10.2011 (45) Опубликовано: 10.03.2012 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, Открытое Акционерное Общество "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Зубанков Александр Михайлович (RU), Вершинин Вячеслав Вячеславович (RU), Югалдин Александр Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое Акционерное Общество "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА

Формула полезной модели

Устройство наружной установки для плавки гололеда, состоящее из шкафа управления, трех шкафов сборной конструкции, включающих в себя выпрямительные полупроводниковые приборы, устройства защиты и сигнализации, ограничители перенапряжения, изоляторы проходные, ошиновку, вентиляторную установку с воздуховодом, отличающееся тем, что шкафы имеют защиту от проникновения воздушной пыли и водяных брызг, выполненную в виде сменных фильтров, расположенных в крышке шкафов, электровентилятор воздушной системы охлаждения установлен во влагонепроницаемом боксе, в котором имеется входная дверь с замком, конструктивные элементы шкафов установлены на ребристых опорных изоляторах с целью обеспечения повышенных требований к влагоустойчивости, двери шкафов имеют прозрачные герметичные окна, позволяющие осуществлять визуальный контроль и диагностику состояния устройства.