| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 114263 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК A01B33/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011113324/13, 06.04.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 06.04.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 06.04.2011 (45) Опубликовано: 20.03.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Купряшкин Владимир Федорович (RU), Митин Артем Викторович (RU), Наумкин Николай Иванович (RU), Чаткин Михаил Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА

Формула полезной модели

Экспериментальная тележка для испытательного стенда, включающая смонтированную на раме с опорными колесами промежуточную раму с копирующим устройством, а также электродвигатель и редуктор, отличающаяся тем, что на промежуточной раме шарнирно установлено устройство, имитирующее самоходную малогабаритную почвообрабатывающую фрезу с ходовыми колесами, представляющее собой полурамник, к которому с одной стороны жестко закреплен электрический двигатель с приводом, а с другой стороны - редуктор, копирующий полоз и фрезерные рабочие органы, при этом редуктор приводным валом ходовых колес шарнирно соединен с промежуточной рамой, а расстояние от оси вращения приводного вала до поверхности почвы равно радиусу ходовых колес.