| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 115035 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F16L47/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011135387/06, 24.08.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.08.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.08.2011 (45) Опубликовано: 20.04.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину | (72) Автор(ы): Губанов Александр Дмитриевич (RU), Губанов Дмитрий Александрович (RU), Киринкин Александр Иванович (RU) (73) Патентообладатель(и): Губанов Александр Дмитриевич (RU), Губанов Дмитрий Александрович (RU), Киринкин Александр Иванович (RU) |
| --- | --- |

(54) ВСТАВКА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТ ГНЕЗДА СВАРОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формула полезной модели

1. Вставка устройства для соединения труб из полимерных материалов методом сварки по внешней, внутренней и торцевой поверхностям конечного участка трубы, выполненная в форме ступенчатой втулки с цилиндрическим осевым отверстием и со ступенчатой боковой наружной поверхностью с цилиндрическими участками различного диаметра, при этом между участком боковой наружной поверхности вставки с диаметром, соответствующим диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и участком боковой наружной поверхности вставки с диаметром, соотвествующим внутреннему диаметру конечного участка присоединяемой трубы, имеется участок боковой наружной поверхности с диаметром, меньшим, чем диаметр посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и большим, чем диаметр внутренего отверстия конечного участка присоединяемой трубы, при этом вставка выполнена с, по меньшей мере, одним внеосевым радиально расположенным и параллельным оси вставки цилиндрическим отверстием, поверхность которого имеет, по меньшей мере, одну общую прямую линию с участком боковой наружной поверхности вставки, имеющим диаметр, соответствующий диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб.

2. Инструмент гнезда сварочного приспособления для соединения труб из полимерных материалов методом сварки по внешней, внутренней и торцевой поверхностям конечного участка трубы с использованием устройства для соединения труб из полимерных материалов, присоединительные элементы корпуса которого укомплектованы вставкой соединительного устройства по п.1, при этом рабочая часть инструмента выполнена с цилиндрической внешней поверхностью, диаметр которой соответствует диаметру посадочного гнезда присоединительного элемента корпуса устройства для соединения труб, и осевым цилиндрическим ступенчатым внутренним отверстием со стороны торца рабочей части, при этом диаметр участка внутреннего отверстия со стороны торца рабочей части инструмента соответствует диаметру участка боковой наружной поверхности вставки, расположенному между участками ее боковой наружной поверхности, смежными с торцами вставки, а диаметр участка внутреннего отверстия рабочей части инструмента меньшего диаметра соответствует диаметру участка боковой наружной поверхности вставки наименьшего диаметра, при этом глубина участка внутреннего отверстия рабочей части инструмента меньшего диаметра больше суммарной высоты участка боковой наружной поверхности вставки наименьшего диаметра и смежного с ним торцевого участка вставки.