| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 115447 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F21S10/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011131258/07, 26.07.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 26.07.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 26.07.2011 (45) Опубликовано: 27.04.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Ашрятов Альберт Аббясович (RU), Федоренко Анатолий Степанович (RU), Якомаскин Сергей Владимирович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТОВОЙ ПРИБОР

Формула полезной модели

1. Многофункциональный светодиодный световой прибор, включающий основание с крышкой, на котором расположены устройство регулировки цветности и драйвер, рассеиватель и источник света с изменяемой цветностью, отличающийся тем, что источник света выполнен в виде гибкой диэлектрической ленты, намотанной вокруг полого цилиндра и расположенной внутри рассеивателя по центру в виде спирали с закрепленными на ней светодиодами, излучающими красный, зеленый и синий цвета в разных пропорциях, при этом для охлаждения светодиодов вентилятор установлен или на самом основании, или на некотором расстоянии от него и прикреплен к цилиндрическому воздуховоду.

2. Многофункциональный светодиодный световой прибор по п.1, отличающийся тем, что источник света выполнен в виде трех гибких диэлектрических лент в виде параллельно расположенных спиралей с закрепленными на них светодиодами соответственно красного, зеленого и синего свечения.

3. Многофункциональный светодиодный световой прибор по п.1, отличающийся тем, что рассеиватель имеет шаровую или иную форму.

4. Световой прибор по п.1, отличающийся тем, что между рассеивателем шаровой или иной формы и источником света расположен дополнительный рассеиватель.

5. Световой прибор по п.1, отличающийся тем, что при воздушном охлаждении светодиодов входное отверстие для прохождении охлаждающего воздуха должно быть расположено ниже выходного отверстия.