| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 117895 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B65D5/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2012107348/12, 28.02.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.02.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 28.02.2012 (45) Опубликовано: 10.07.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Советская, 11, кв.3, В.И. Стешину | (72) Автор(ы): Козин Николай Алексеевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "РОСТР" (RU) |
| --- | --- |

(54) ФУТЛЯР СУВЕНИРНЫЙ

Формула полезной модели

1. Футляр сувенирный, выполненный в форме уплощенного параллелепипеда с плоскими прямоугольными нижней и верхней гранями, со ступенчатыми передней и задней гранями, с одной ступенчатой боковой гранью и одной плоской боковой гранью, корпус которого выполнен в виде двух смыкаемых частей, в каждой из которых со стороны смыкаемых поверхностей имеется, по меньшей мере, одно углубление, раскрывание которых в процессе эксплуатации футляра осуществляется по двум параллельным осям, расположенным вдоль смежных ребер футляра, образованных пересечением поверхностей нижней и верхней граней футляра с поверхностью его плоской боковой грани, отличающийся тем, что корпус футляра сформирован из нескольких прямоугольных сегментов одной заготовки из листового материала по параллельным линиям перегиба, при этом в крайнем сегменте заготовки, который участвует в формировании одной из смыкаемых частей корпуса футляра, имеется полученный способом рельефного прессования с отступом от границ сегмента участок поверхности в виде рамки, образующий в этом сегменте углубление, с расположенными на противоположных сторонах его донной части надрезами для фиксации устанавливаемого в углубление плоского носителя информации, при этом в одном из сегментов заготовки, которые участвуют в формировании другой смыкаемой части корпуса футляра, вырублено, по меньшей мере, одно окно для упаковываемого изделия, а во внутреннюю полость этой же части корпуса, образованную во время его сборки, устанавливается выполненный из листового материала вкладыш с, по меньшей мере, одним окном, форма и расположение которого соответствуют форме и расположению окна в сегменте заготовки.

2. Футляр сувенирный по п.1, отличающийся тем, что в сегменте заготовки с окном имеется, по меньшей мере, один полученный способом рельефного прессования участок поверхности.