| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 118285 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B62D53/00 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2012110836/11, 21.03.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.03.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 21.03.2012 (45) Опубликовано: 20.07.2012 Адрес для переписки: 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Строительная, 11Б, ООО "Торговый дом "СаранскСпецТехника" | (72) Автор(ы): Кузин Евгений Константинович (RU), Дяденова Евгения Петровна (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СаранскСпецТехника" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПРИЦЕП ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Формула полезной модели

1. Прицеп легкового автомобиля, состоящий из каркаса, кузова, в состав которого входит платформа, боковые, передний и задние борта, дышла, замкового устройства, подвески, колес, электрооборудования и световозвращателей, защиты колес, отличающийся тем, что каркас выполнен разборным, боковые балки которого выполнены из Z-образного профиля, а задняя поперечина каркаса имеет С-образный профиль для установки электрооборудования, передняя и задняя поперечины каркаса закреплены соединительными элементами через торцевую пластину, жестко соединенную боковыми балками каркаса, а средняя поперечина усилена косынкой и закреплена посредством соединительных элементов, передняя и задняя части рессоры подвески закреплены к боковой балке каркаса и съемным кронштейнам Z-образной формы, образуя жесткое соединение передней и задней частей рессоры в виде «коробки», а для компенсации прогиба задняя часть рессоры закреплена на поворотной серьге, причем по центру рессоры установлен буфер в виде резиновой рессоры сжатия, выполняющей функцию подрессорника, для обеспечения плавности хода прицепа установлен амортизатор, верхний кронштейн которого закреплен к боковой балке каркаса, дышло выполнено с регулировкой сцепной головки по высоте, при этом замковое устройство установлено с помощью переходного кронштейна и возможностью установки его как на верхней полке лонжерона дышла, так и на нижней, панели бокового борта закреплены к стойкам, которые установлены в гнезда передней и задней поперечин каркаса.

2. Прицеп легкового автомобиля по п.1, отличающийся тем, что дышло выполнено переменного сечения, при этом лонжероны дышла закреплены к передней поперечине и боковым балкам каркаса, для исключения прогиба на панели боковых бортов установлены усилители, причем панели боковых бортов закреплены к стойкам заклепками, для обеспечения жесткого крепления бокового борта к платформе и исключения зазоров между бортом и платформой отгибка панелей боковых бортов выполнена под настил платформы, причем настил выполнен из ламинированной фанеры армированной сеткой и закреплен по контуру и в местах средних поперечин каркаса, на которой выполнены отверстия под крепление деталей и узлов прицепа для транспортировки.

3. Прицеп легкового автомобиля по п.1, отличающийся тем, что дуги тента выполнены из С-образного профиля, а в стойках боковых бортов выполнены гнезда для их крепления.