| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 118587 | (13) | U1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК B60K28/16 (2006.01) G07C5/08 (2006.01) |
| (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |

| (21), (22) Заявка: 2011146827/11, 17.11.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 17.11.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 17.11.2011 (45) Опубликовано: 27.07.2012 Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68, ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Иншаков Александр Павлович (RU), Вертиев Михаил Евгеньевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ БУКСОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ

Формула полезной модели

Устройство для измерения буксования сельскохозяйственных тракторов, содержащее индуктивный датчик и измерительный диск, отличающееся тем, что дополнительно введены датчик фактической скорости в виде GPS-навигатора, поддерживающего стандарт передачи данных NMEA0183 и подключенного ко второму входу ПЭВМ, используемого в качестве элемента сравнения и сохранения данных для их дальнейшего анализа и обработки, а также счетчик импульсов, соединенный с индуктивным датчиком и первым входом ПЭВМ.