|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 121322 (13) U1 (51) МПК F16C11/06 (2006.01) F16D3/30 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012113075/11, 03.04.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 03.04.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 03.04.2012 (45) Опубликовано: 20.10.2012 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU), Мартьянов Евгений Николаевич (RU), Шагаев Андрей Минниряшитович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) (54) ШАРНИР КВАЗИСИНХРОННЫЙ КУЛАЧКОВЫЙ Формула полезной модели Шарнир квазисинхронный кулачковый, содержащий ведущий и ведомый валы с вилками на концах, имеющими одинаковые размеры, два зуба, расположенные симметрично относительно оси вала, с плоскими параллельными опорными поверхностями, задающими толщину зуба h, внешними поверхностями и внутренними поверхностями, перпендикулярными опорным поверхностям, с прямолинейным участком длиной q и участком в форме дуги окружности радиуса q и длиной, равной половине длины окружности, бурт у основания вилки с внешней поверхностью цилиндрической формы, ось которого совпадает с осью вала, поверхность бурта со стороны противоположного конца вала выполнена перпендикулярной оси вала и имеет краевую канавку, внешняя поверхность бурта имеет радиальную канавку кольцевой формы, опорно-центрирующее звено шарообразной формы с двумя кольцевыми пазами одинакового размера прямоугольного профиля, ширина пазов опорно-центрирующего звена равна h, боковые поверхности пазов опорно-центрирующего звена симметричны относительно плоскостей симметрии, пересекающихся под углом 90°, линия пересечения плоскостей симметрии проходит через геометрический центр опорно-центрирующего звена и совпадает с осью опорно-центрирующего звена, поверхности, ограничивающие геометрическую форму оснований пазов опорно-центрирующего звена, представляют собой пересечение поверхностей цилиндров радиуса q, оси которых пересекаются под углом 90°, проходят через геометрический центр опорно-центрирующего звена и перпендикулярны соответствующей плоскости симметрии, зубья вилок ведущего и ведомого валов входят в пазы опорно-центрирующего звена с противоположных сторон с образованием разъемного шарнирного соединения, обеспечивающего угол передачи вращения более 30°, так, что оси ведущего и ведомого валов и опорно-центрирующего звена при нулевом угле передачи вращения совпадают. |  |