|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 121539 (13) U1 (51) МПК F16C11/06 (2006.01) F16D3/30 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012109128/11, 11.03.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.03.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 11.03.2012 (45) Опубликовано: 27.10.2012 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU), Мартьянов Евгений Николаевич (RU), Шагаев Андрей Минниряшитович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) (54) ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ Формула полезной модели Шарнир равных угловых скоростей, содержащий ведущий и ведомый валы с вилками на соединяемых концах, имеющими одинаковые размеры, две части, симметричные относительно оси вала с плоскими параллельными боковыми поверхностями, задающими толщину h вилки, внешними поверхностями в форме участков дуги окружности радиуса R, упорными поверхностями и пазом с внутренними поверхностями, перпендикулярными боковым поверхностям, с участком в форме дуги окружности радиуса q, равного половине ширины паза вилки, прямолинейным участком длиной 0,5 0,9 q, центры окружностей лежат на оси вала, центр окружности радиуса q смещен в направлении упорных поверхностей вилки на расстояние 0,3 0,6 q относительно центра окружности радиуса R, упорные поверхности вилок образуют с внутренними поверхностями прямолинейного участка паза вилок угол 130 138°, со шлицами прямоугольного профиля на наружной поверхности противоположного конца вала, имеющими заходные фаски, с шейками для установки подшипников и манжет, отверстиями и технологическими зацентровками на торцах, бурт у основания вилки сплошной кольцевой формы, поверхность которого со стороны шлиц выполнена перпендикулярной оси вала и имеет краевую канавку, опорно-центрирующее звено с двумя кольцевыми взаимно перпендикулярными пазами одинакового размера, прямоугольного профиля, ширина пазов опорно-центрирующего звена равна h, боковые поверхности пазов опорно-центрирующего звена симметричны относительно двух взаимно перпендикулярных плоскостей симметрии, линия пересечения которых проходит через центр опорно-центрирующего звена, поверхности, ограничивающие геометрическую форму оснований пазов опорно-центрирующего звена представляют собой пересечение поверхностей двух цилиндров радиуса q, оси которых взаимно перпендикулярны, проходят через центр опорно-центрирующего звена и перпендикулярны каждая соответствующей плоскости симметрии, поверхность, ограничивающая геометрическую форму опорно-центрирующего звена, представляет собой сферу радиуса R, центр которой совпадает с центром опорно-центрирующего звена, или пересечение поверхности сферы радиуса R и поверхностей двух цилиндров радиуса r, (R2-0,9/r2)1/2 r (R2-0,3h2)1/2, оси цилиндров радиуса r совпадают с осями цилиндров радиуса q, или пересечение поверхностей двух цилиндров радиуса r и цилиндра радиуса S, ось которого перпендикулярна плоскости, образованной осями цилиндров радиуса r, и проходит через центр опорно-центрирующего звена, r>q, r<S<21/2r, поверхности пазов опорно-центрирующего звена, а также внешние, упорные и внутренние поверхности пазов вилок выполнены с галтелями, вилки валов входят в пазы опорно-центрирующего звена с противоположных сторон с образованием разъемного шарнирного соединения, обеспечивающего угол передачи вращения более 30°. |  |