|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 121668 (13) U1 (51) МПК H02M7/00 (2006.01) H05K7/20 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012111852/07, 27.03.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.03.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 27.03.2012 (45) Опубликовано: 27.10.2012 Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (72) Автор(ы): Морев Александр Иванович (RU), Костенко Марина Анатольевна (RU), Демидова Людмила Васильевна (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" (RU) (54) СИЛОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Формула полезной модели Силовой выпрямительно-инверторный преобразователь для транспортного средства, содержащий корпус, полупроводниковые приборы-тиристоры, охладители, соединительные шины переменного и постоянного тока, отличающийся тем, что пылебрызгонепроницаемая камера комплектуется двумя основными и двумя дополнительными металлическими щитами с уплотнениями из резины, дно камеры образовано четырьмя охладителями, на которых закреплены датчики температуры и полупроводниковые приборы-тиристоры, образующие восемь плеч управляемого однофазного преобразователя, для подключения которого на одной из торцевых стенок имеется патрубок, а на другой торцевой стенке снаружи с соблюдением воздушного зазора установлен пылебрызгонепроницаемый отсек с блоком питания и блоком управления тиристорами преобразователя и разъемами для их подключения к цепям преобразователя, при этом для управления тиристорными плечами преобразователя и потенциальной развязки в камере имеются блоки импульсных трансформаторов, а также блоки с RC- и Rш-цепями и клеммные колодки для подключения аппаратуры электропоезда и выносного блока диагностики через патрубок на задней стенке камеры, а для крепления преобразователя под моторным вагоном электропоезда на крыше преобразователя выполнены отверстия и установлены грузовые уголки . |  |