|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 122801 (13) U1 (51) МПК H01L33/00 (2010.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012121544/28, 24.05.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.05.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.05.2012 (45) Опубликовано: 10.12.2012 Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) (54) ГИБРИДНАЯ ЛАМПА Формула полезной модели Гибридная лампа, содержащая корпус с цоколем для подключения к питающей сети, разрядную колбу с люминофорным покрытием, заполненную рабочим веществом и закрепленную на корпусе, электронный пускорегулирующий аппарат в виде узла печатного монтажа на печатной плате, включающий предохранитель, последовательно соединенные выпрямитель, звено постоянного тока и гибридный силовой контроллер со схемой синхронизации, содержащей встречно-параллельные диоды и конденсатор, подключенной между общим выводом и выводом синхронизации контроллера через конденсатор, а также дроссель, разделительный и пусковой конденсаторы и позистор, шунтирующий пусковой конденсатор, установленный внутри корпуса, входные выводы выпрямителя аппарата электрически соединены с цоколем через предохранитель, а общий и выходной выводы контроллера аппарата подключены к выводам электродов разрядной колбы через дроссель, разделительный и пусковой конденсаторы по резонансной схеме и через схему синхронизации, диоды схемы синхронизации выполнены в виде светодиодов или светодиодной матрицы, включающей, как минимум, два светодиода, соединенных встречно-параллельно, или группы четного числа светодиодных матриц, ветви которых соединены встречно-параллельно. |  |