|  | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) RU (11) 123675 (13) U1 (51) МПК A62C27/00 (2006.01) (12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (21), (22) Заявка: 2012106507/12, 22.02.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.02.2012 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 22.02.2012 (45) Опубликовано: 10.01.2013 Адрес для переписки: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Пионерская, 119, ЗАО "НПО "НефтехГазМаш", ОГК (Д.Г. Надин) (72) Автор(ы): Бурмистров Николай Васильевич (RU), Бурмистров Алексей Николаевич (RU), Шмаков Виктор Евгеньевич (RU), Надин Дмитрий Геннадьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество "НПО "НефтехГазМаш" ЗАО "НПО "НефтехГазМаш" (RU) (54) АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ Формула полезной модели 1. Автоцистерна пожарная, содержащая установленную на шасси базового автомобиля емкость, лафетный ствол, отсек для насосной установки и отсеки для размещения пожарно-технического вооружения, лестницы, отличающаяся тем, что емкость объемом не более 18 м3 установлена на поперечных ложементах, закрепленных на надрамнике, установленном через виброизолирующие прокладки на раме полноприводного шасси базового автомобиля с колесной формулой 6×6, рама которого удлинена не более чем на 1500 мм, а передний и задний углы свеса базового автомобиля выполнены не менее 25°, при этом емкость выполнена чемоданного сечения с продольными и поперечными волнорезами и снабжена люком для осмотра внутренней полости емкости, внутри емкости установлена труба перелива, ограничивающая уровень наливаемой воды, на удлиненной части рамы установлен насосный отсек с центробежным насосом, при этом в отсеках установлены полки для хранения пожарно-технического вооружения с их креплением, для обогрева насоса и трубопроводной арматуры в насосном отсеке установлена автономная отопительная установка, на стенке насосного отсека закреплена панель управления, в передней части пожарной автоцистерны установлена электролебедка, задняя балка рамы базового автомобиля снабжена двумя тяговыми шкворнями, на задней торцевой стене автоцистерны установлены лестницы, а под отсеками для хранения пожарно-технического вооружения и насосным отсеком расположены выдвижные лестницы, в верхней части емкость снабжена переходными площадками, пеналами для всасывающих рукавов, в передней части емкости между переходными площадками установлен переносной лафетный ствол с возможностью вращения, кабина и емкость автоцистерны защищены дугами безопасности, установленными по бокам и в лобовой части, над пеналами всасывающих рукавов закреплены спасательные лестницы, между кабиной и емкостью расположен отсек для индивидуальных пожарных ранцев и приспособления для раздачи воды. 2. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что емкость чемоданного сечения снабжена тремя поперечными и одиннадцатью съемными продольными волнорезами, делящими емкость на объемы не более 1,5 м3, труба перелива, ограничивающая уровень наливаемой воды в емкость, выведена за внешний боковой борт автомобиля, а снизу емкость снабжена сливной бобышкой для полного слива. 3. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что переносной лафетный ствол установлен с возможностью вращения вокруг собственной оси и в вертикальной плоскости. 4. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что полки отсеков оборудованы светильниками, при этом пожарно-техническое вооружение и пожарные рукава, размещенные в ячейках полок, закреплены ремнями. 5. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что на стенке насосного отсека закреплена панель управления насосом, освещением, автономной отопительной установкой, фарой-искателем, а также на ней закреплены индикатор уровнемера, счетчик моточасов, манометр и вакуумметр насоса. 6. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что в проемы отсеков установлены рольставни. 7. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что пеналы для всасывающих рукавов имеют заглушки с отверстиями для проветривания рукавов. 8. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что кабина базового автомобиля снабжена съемной решеткой безопасности для защиты лобовых стекол кабины. 9. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что в кормовой части базового автомобиля установлена стойка с фарой-искателем и проблесковым маячком, на стойке установлены поручни для удобства спуска и подъема по лестнице. 10. Автоцистерна пожарная по п.1, отличающаяся тем, что кабина базового автомобиля снабжена сигнальным громкоговорящим устройством с проблесковым маячком и фарой-искателем. |  |