| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2009118040 | (13) | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F02B75/00 (2006.01) |
| (12) |

| (21), (22) Заявка: 2009118040/06, 12.05.2009 (43) Дата публикации заявки: 20.11.2010 | (71) Заявитель(и): Таланин Юрий Васильевич (RU), Таланин Олег Юрьевич (RU), Таланин Владимир Юрьевич (RU) (72) Автор(ы): Таланин Юрий Васильевич (RU), Таланин Олег Юрьевич (RU), Таланин Владимир Юрьевич (RU) |
| --- | --- |

(54) ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

(57) Реферат:

1. Двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндры со съемными головками, поршни с поршневыми кольцами, газораспределительный механизм, систему охлаждения, систему смазки, систему питания, систему зажигания, отличающийся тем, что поршни попарно соединены, через штанги с рамкой с зубчатыми рейками, причем, если один поршень находится в верхней мертвой точке, то другой поршень в нижней мертвой точке, а преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение выходного вала, происходит за счет перемещения рамки с зубчатыми рейками, которые входят в зацепление с зубчатым сектором колеса установленного на выходном валу, заставляя его вращаться.

2. Двигатель внутреннего сгорания, содержащий цилиндры со съемными головками, поршни с поршневыми кольцами, в котором поршни попарно соединены через рамку с зубчатыми рейками, причем, если один поршень находится в верхней мертвой точке, то другой поршень в нижней мертвой точке, а преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение выходного вала, происходит за счет перемещения зубчатой рейки, которая входит в зацепление с зубчатым сектором колеса установленного на выходном валу, отличающийся тем, что зубчатые рейки, установленные на рамке и зубчатые сектора колес, установленные на выходном валу, обладают намагниченностью, или намагниченностью обладает один из элементов зубчатой пары.