| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2200389 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 A01M5/08 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2000124962/13, 02.10.2000 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.10.2000 (46) Опубликовано: 20.03.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1787407 A1, 15.01.1993. SU 1503724 A1, 30.08.1989. SU 1773358 A1, 07.11.1992. US 4825582, 02.05.1989. US 5255469 A, 26.10.1993. EP 0348751 A1, 03.01.1990. Адрес для переписки: 430000, Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева, отдел патентов и стандартов | (71) Заявитель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (72) Автор(ы): Савельев А.П., Кабанов В.Н. (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защите растений, и может быть использовано в сельскохозяйственных предприятиях для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Устройство содержит транспортное средство, шасси, нагнетательный насос, источник сжатого воздуха, воздушные щелевые диффузоры (5), распылители (6) и подпружиненные щетки, размещенные на внутренней поверхности защитного кожуха. Кожух выполнен в виде усеченного конуса в продольном сечении из двух шарнирно соединенных между собой в верхней части половин. По диагонали и на каждой половине защитного кожуха сверху вниз равномерно расположены по три вихревых распылителя (6) рабочей жидкости, воздушные щелевые диффузоры (5) расположены по нижним кромкам защитного кожуха под острым углом относительно горизонтальной поверхности. Воздушные диффузоры (9) по всему периметру относительно торца защитного кожуха направлены вовнутрь. При этом в корпусе защитного кожуха перпендикулярно от шарнира соединения его частей и параллельно вдоль оси движения расположены улавливающие каналы с отверстиями для откачки рабочей жидкости и повторного использования. Это обеспечивает повышение эффективности обработки растений и уменьшение расхода рабочей жидкости. 3 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к защите растений, и может быть использовано в сельскохозяйственных предприятиях для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.

Известно устройство для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур (см. А.С. 1787407, кл. А 01 М 5/08, 1993), содержащее транспортное средство, шасси, нагнетательный насос, источник сжатого воздуха, воздушные щелевые диффузоры, распылители, подпружиненные щетки, размещенные на внутренней поверхности защитного кожуха, выполненного в виде усеченного конуса в продольном сечении из двух шарнирно соединенных между собой в верхней части половин.

Однако данное устройство имеет следующие недостатки: аэрозольное облако, выходящее из хвостовой части кожуха, оседает не только на растениях, но и на почве, рабочая жидкость частично оседает на внутренних поверхностях защитного кожуха, а затем стекает с щеток на почву, - все это приводит к большому расходу рабочей жидкости. Кроме того, большее количество распылителей рабочей жидкости с поочередным расположением воздушных щелевых диффузоров ведет к образованию крупнодисперсных частиц аэрозоли.

Технический эффект заключается в повышении эффективности обработки растений и уменьшении расхода рабочей жидкости.

Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, содержащем транспортное средство, шасси, нагнетательный насос, источник сжатого воздуха, а также воздушные щелевые диффузоры, распылители размещенные на внутренней поверхности защитного кожуха, выполненного в виде усеченного конуса в продольном сечении из двух шарнирно соединенных между собой в верхней части половин, подпружиненные щетки, по диагонали и на каждой половине защитного кожуха сверху вниз равномерно расположены по три распылителя рабочей жидкости, воздушные диффузоры расположены на нижних кромках защитного кожуха под острым углом относительно горизонтальной поверхности, а также с торцевой части защитного кожуха по всему периметру во внутрь кожуха. Для откачки рабочей жидкости и ее повторного применения в защитном кожухе перпендикулярно от шарнира соединения его частей и параллельно вдоль оси движения расположены улавливающие каналы с отверстиями для откачки рабочей жидкости.

На фиг.1 изображена схема общего вида устройства, на фиг.2 - схема одной из полуповерхностей защитного кожуха, на фиг.3 - вид по стрелке А на фиг.2.

Устройство содержит транспортное средство 1, шасси 2, являющееся несущим для крепления нагнетательного (поршневого) насоса 3, и источник для подачи сжатого воздуха 4 под давлением к воздушным щелевым диффузорам 5 и распылителям жидкости 6, установленным на внутренней поверхности защитного кожуха, выполненного в виде двух частей 7, шарнирно соединенных между собой в верхней части и образующих усеченный конус в продольном сечении, а в нижней части кожуха установлены подпружиненные щетки 8 перпендикулярно направлению роста растений. По диагонали и на каждой половине 7 защитного кожуха сверху вниз равномерно расположены по три вихревых распылителя 6 рабочей жидкости. Воздушные диффузоры 9 распылителей на нижних кромках защитного кожуха под острым углом относительно горизонта (горизонтальной поверхности), воздушные щелевые диффузоры 5, расположенные по всему периметру защитного кожуха под углом 45o относительно его торца, направлены во внутрь. В защитном кожухе перпендикулярно от шарнира соединения его частей 7 и параллельно вдоль оси движения агрегата расположены улавливающие каналы 10 с отверстиями 11 для откачки рабочей жидкости и ее повторного использования.

Устройство работает следующим образом: при движении транспортного средства 1 сельскохозяйственные растения входят под защитный кожух 7. Распылители 6 подают рабочую жидкость сначала на верхний ярус растений, затем на средний, потом на нижний ярус. Это связано с тем, что насекомые, падая со второго яруса, попадают под струю третьего распылителя. Воздушная стрела, направленная под острым углом относительно горизонтали, направляет падающие частицы рабочей жидкости на защитный кожух 7, где с улавливающих каналов через отверстие 11 отсасывается обратно в нагнетательную систему 3. Воздушные щелевые диффузоры 5, расположенные с торцевой части защитного кожуха 7 по периметру под углом 45o относительно оси направления движения агрегата, не дают аэрозольному облаку, выходящему из замкнутого контура защитного кожуха 7, оседать частицами рабочей жидкости на почву.

По сравнению с известными решениями предлагаемое устройство позволяет повысить эффективность обработки растений и уменьшить расход жидкости. Это достигается тем, что шесть вихревых распылителей создают более мелкодисперсную струю и более широкий угол распыла, чем у щелевых распылителей. Изменив угол действия воздушных диффузоров, аэрозольные частицы, которые падают под действием силы тяжести, вновь поднимаются воздушной струей вверх к нижней части листовой поверхности и на падающих с верхнего яруса насекомых. Воздушные диффузоры, расположенные в хвостовой части кожуха по его периметру под углом 45o относительно оси направления движения агрегата, воздушные струи не дают аэрозольному облаку выйти из кожуха. Кожух состоит из двух частей, шарнирно соединенных между собой в верхней части продольного сечения. В нижней части кожуха расположены подпружиненные защитные щетки. На каждой половине кожуха по диагонали сверху вниз расположены три вихревых распылителя. Воздушные щелевые диффузоры расположены на нижних кромках кожуха под острым углом относительно горизонта. По диаметру хвостовой части кожуха расположены воздушные диффузоры, они направлены под углом 45o относительно движения агрегата. На стенках кожуха перпендикулярно от шарнирного соединения и параллельно вдоль оси движения расположены улавливающие каналы, в которых имеются отверстия для откачки используемой жидкости.

Формула изобретения

Устройство для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, содержащее транспортное средство, шасси, нагнетательный насос, источник сжатого воздуха, а также воздушные щелевые диффузоры, распылители и подпружиненные щетки, размещенные на внутренней поверхности защитного кожуха, выполненного в виде усеченного конуса в продольном сечении из двух шарнирно соединенных между собой в верхней части половин, отличающееся тем, что по диагонали и на каждой половине защитного кожуха сверху вниз равномерно расположены по три вихревых распылителя рабочей жидкости, воздушные щелевые диффузоры расположены по нижним кромкам защитного кожуха под острым углом относительно горизонтальной поверхности, а воздушные диффузоры по всему периметру относительно торца защитного кожуха направлены вовнутрь, при этом в корпусе защитного кожуха перпендикулярно от шарнира соединения его частей и параллельно вдоль оси движения расположены улавливающие каналы с отверстиями для откачки рабочей жидкости и повторного использования.