| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2201009 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H01J61/54 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2000122780/09, 31.08.2000 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 31.08.2000 (43) Дата публикации заявки: 10.08.2002 (46) Опубликовано: 20.03.2003 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2037908 C1, 19.06.1995. РОХЛИН Г.Н. Газоразрядные лампы. - М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 503-518. US 4431945 A, 14.02.1984. US 4418300 A, 29.11.1983. Адрес для переписки: 430034, г.Саранск, ш. Светотехников, 5, ОАО "Лисма", НТЦ ССиК | (71) Заявитель(и): Открытое акционерное общество "Лисма" (72) Автор(ы): Аббакумов А.Б., Беляков В.И., Волков И.Ф., Ермошин В.А. (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Лисма" |
| --- | --- |

(54) ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники, в частности усовершенствует газоразрядные лампы, служащие для целей общего освещения. Техническим результатом является снижение себестоимости и повышение механической прочности. Технический результат достигается тем, что в газоразрядной лампе, содержащей заключенную во внешнем стеклянном баллоне разрядную горелку из оптически прозрачного материала, наполненную металлогенными добавками и/или составом, содержащим ртуть и инертный газ, в каждом из концов которой герметично установлены основной и поджигающий электроды, и токовые вводы ножки лампы, при этом токовые вводы основных электродов разрядной горелки закреплены к токовым вводам ножки лампы под углом к оси разрядной горелки, выбираемым из соотношения 40 70, причем масса разрядной горелки, длина токового ввода до места закрепления и его диаметр связаны соотношениями: где m - масса разрядной горелки, г; l - длина токовых вводовосновного электрода разрядной горелки до места закрепления к токовому вводу ножки лампы; d - диаметр токового ввода электрода разрядной горелки; - угол между токовым вводом основных электродов и осью разрядной горелки в направлении к цоколю лампы. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники, в частности усовершенствует газоразрядные лампы, служащие для целей общего освещения.

Известны газоразрядные лампы, содержащие кварцевые горелки с герметично заваренными электродами, наполненные инертным газом и ртутьсодержащим составом [1].

Известна газоразрядная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала, наполненную по меньшей мере ртутью и инертным газом, в каждом из концов которой герметично установлены по одному основному и поджигающему электроду, электрически соединенному между собой через ограничительные сопротивления, и закрепленную во внешнем стеклянном баллоне [2].

Наиболее близкой по технической сущности является газоразрядная лампа, содержащая закрепленную во внешнем баллоне горелку из оптически прозрачного материала, наполненную металлогалогенными добавками и/или составом, содержащим ртуть и инертный газ, в каждом из концов которой герметично установлены основной и поджигающий электроды, причем поджигающие электроды электрически соединены с противоположными основными электродами через ограничительные сопротивления (резисторы) и токовые вводы ножки лампы [3].

Недостатком известных конструкций газоразрядных ламп является высокая себестоимость и недостаточная механическая прочность электрического соединения (монтажа горелок) токовых вводов горелки с токовыми вводами ножки.

Задачей изобретения является снижение себестоимости и повышение механической прочности.

Поставленная задача достигается тем, что в газоразрядной лампе, содержащей заключенную во внешнем стеклянном баллоне разрядную горелку из оптически прозрачного материала, наполненную металлогалогенными добавками и\или составом, содержащим ртуть и инертный газ, в каждом из концов которой герметично установлены основной и поджигающий электроды, причем поджигающие электроды электрически соединены с противоположными основными электродами через ограничительные сопротивления (резисторы) и токовые вводы ножки лампы, при этом токовые вводы основных электродов разрядной горелки закреплены к токовым вводам ножки лампы под углом к оси разрядной горелки в направлении к цоколю лампы, и выбираемым из соотношения

40 a 70,

причем масса разрядной горелки, длина токового ввода до места закрепления и его диаметр связаны соотношениями





где m - масса разрядной горелки, г;

l - длина токовых вводов основного электрода разрядной горелки до места закрепления к токовому вводу ножки лампы;

d - диаметр токового ввода электрода разрядной горелки;

- угол между токовым вводом основных электродов и осью разрядной горелки в направлении к цоколю лампы.

Выполнение вышеуказанных соотношений обеспечивает необходимую механическую прочность и достаточную компенсацию теплового расширения деталей монтажа при работе лампы.

При выполнении соотношения



и >70oне обеспечивается необходимая механическая прочность, что может привести к разрушению монтажа при транспортировке ламп.

При



и <40<sup>o>конструкция монтажа получается чрезмерно жесткой, что приводит к деформации деталей в результате их теплового расширения.

Сущность предлагаемого изобретения пояснена чертежами.

На фиг.1 представлена конструкция газоразрядной лампы, на фиг.2 представлен сборочный чертеж смонтированной ножки.

Основными элементами конструкции газоразрядной лампы являются разрядная горелка 1 из оптически прозрачного стекла, внешняя колба 2. Токовые вводы ножки 3 служат для закрепления и электрического включения горелки 1 с помощью цоколя 4. Источником света является разряд, зажигаемый между двумя основными электродами 5. Внешняя колба 2 играет роль утеплителя горелки и обеспечивает независимость ее теплового режима от внешней температуры, предохраняет горелку от повреждений и загрязнения и в некоторых случаях служит для нанесения слоя люминофора.

Горелка 1 имеет два основных 5 и два поджигающих электрода 6, располагаемых на малом расстоянии от основных электродов 5. Поджигающие электроды 6 через резисторы 7 присоединяются к противоположным основным электродам 5. Токовые вводы ножки 3 присоединяются к цоколю 4. Токовые вводы 8 основного электрода 5 закреплены к токовым вводам ножки лампы под углом к оси разрядной горелки и который выбирается из соотношения

40o70o,

причем масса разрядной горелки, длина токового ввода основного электрода до места закрепления и его диаметр связаны соотношениями





где m - масса разрядной горелки, г;

l - длина токовых вводов основного электрода разрядной горелки до места закрепления к токовому вводу ножки лампы;

d - диаметр токового ввода основного электрода разрядной горелки;

- угол между токовым вводом основных электродов и осью разрядной горелки в направлении к цоколю лампы.

При работе лампы первоначально возникает тлеющий разряд между основным 5 и поджигающим электродом 6, который в дальнейшем приводит к пробою промежутка между основными электродами и возникновению разряда между ними.

Токовые вводы основных и поджигающих электродов выбираются из следующих условий.

1. Выдерживать температуру запайки электродов в оптически прозрачный материал (обычно кварц) порядка 1500-2000oС;

2. Обеспечивать вакуумно-плотное соединение. Примеры конкретного исполнения приведены в таблице.

Использование предлагаемого изобретения дает значительный экономический эффект, так как внедрение этого технического решения в производство снижает себестоимость изготовления газоразрядных ламп и улучшает их качество за счет повышения их механической прочности.

Источники информации

1. Рохлин Г.Н. Газоразрядные лампы. М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 503-518.

2. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. М., 1995.

3. Патент РФ 2037908, БИ 17, 1995 (прототип).

Формула изобретения

Газоразрядная лампа, содержащая заключенную во внешнем стеклянном баллоне разрядную горелку из оптически прозрачного материала, расположенную по оси лампы, наполненную металлогалогенными добавками и/или составом, содержащим ртуть и инертный газ, в каждом из концов которой герметично установлены основной и поджигающий электроды, и токовые вводы ножки лампы, отличающаяся тем, что токовые вводы основных электродов разрядной горелки закреплены к токовым вводам ножки лампы под углом к оси разрядной горелки, выбираемым из соотношения 40a70, причем масса разрядной горелки, длина токового ввода до места закрепления и его диаметр связаны соотношениями





где m - массаразрядной горелки, г;

1 - длина токовых вводов основного электрода разрядной горелки до места закрепления к токовому вводу ножки лампы;

d - диаметр токового ввода электрода разрядной горелки;

- угол между токовым вводом основных электродов и осью разрядной горелки. </sup>o>