| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2243633 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 A01B33/00, A01B33/08 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2003103179/12, 03.02.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 03.02.2003 (43) Дата публикации заявки: 27.08.2004 (46) Опубликовано: 10.01.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Техническое описание и инструкция по эксплуатации электрической фрезы для обработки почвы ФС-0,85 ОКП 473852, Ленинградский экспериментальный завод сельскохозяйственного машиностроения, 1984, с.4. SU 242535 А, 09.09.1969. SU 820682 А, 25.04.1981. SU 571211 А, 10.10.1977. SU 1470833 А1, 07.04.1989. SU 869582 А, 17.10.1981. SU 1724070 А1, 07.04.1992. SU 971384 А, 07.11.1982. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарёва, отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Чаткин М.Н. (RU), Купряшкин В.Ф. (RU), Наумкин Н.И. (RU) (73) Патентообладатель(и): Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (RU) |
| --- | --- |

(54) ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ФРЕЗА

(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано, например, при глубокой обработке почвы. Почвообрабатывающая фреза содержит раму, на которой смонтированы электродвигатель, редуктор с хвостовиком и предохранительной муфтой, а также органы управления. На соответствующих выходных приводных валах редуктора закреплены роторы с ножами и ходовые колеса. Вал электрического двигателя соединен с входным валом редуктора при помощи цепной передачи. На приводных валах ходовых колес с возможностью свободного вращения относительно них, например, на подшипниках качения установлены аккумуляторы кинетической энергии в виде маховиков, которые через цепные передачи соединены с приводными валами роторов. Такое конструктивное выполнение позволит повысить производительность, курсовую устойчивость хода фрезы и технологическую надежность в работе. 1 ил.

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано, например, при глубокой обработке почвы.

Известна почвообрабатывающая электрофреза, содержащая раму, на которой смонтированы электродвигатель, органы управления и редуктор с хвостовиком и предохранительной муфтой, на приводных валах которого закреплены роторы и ходовые колеса. Вал электрического двигателя соединен с входным валом редуктора при помощи цепной передачи (Техническое описание и инструкция по эксплуатации электрической фрезы для обработки почвы ФС-0,85 ОКП47 3852 Ленинградский экспериментальный завод сельскохозяйственного машиностроения, 1984, с.4).

Недостатком данного устройства является то, что при обработке участков с повышенной твердостью почвы происходит перегрузка двигателя, нарушение курсовой устойчивости хода фрезы, что приводит к снижению производительности и качества работы, кроме того, возникающие при этом в приводе значительные колебания крутящего момента снижают надежность элементов привода.

Технический результат заключается в повышении производительности, курсовой устойчивости хода фрезы и технологической надежности в работе за счет передачи роторам дополнительной энергии, накопленной аккумуляторами.

Сущность заключается в том, что в почвообрабатывающей фрезе, содержащей смонтированные на раме электродвигатель, органы управления и редуктор с хвостовиком и предохранительной муфтой, на выходных приводных валах которого закреплены роторы с ножами и ходовые колеса, на приводных валах ходовых колес с возможностью свободного вращения относительно них установлены маховики, которые через цепные передачи соединены с приводными валами роторов.

На чертеже изображена почвообрабатывающая фреза, содержащая раму 1, на которой смонтированы электродвигатель 2, редуктор с хвостовиком 3 и предохранительной муфтой 4, а также органы управления 5. На соответствующих выходных приводных валах редуктора закреплены роторы с ножами б, 7 и ходовые колеса 8,9. Вал электрического двигателя 2 соединен с входным валом редуктора 3 при помощи цепной передачи 10. На приводных валах ходовых колес 8 и 9 с возможностью свободного вращения относительно них, например, на подшипниках качения установлены аккумуляторы кинетической энергии в виде маховиков 11 и 12, которые через цепные передачи 13 и 14 соединены с приводными валами роторов 6 и 7.

Почвообрабатывающая фреза работает следующим образом.

При установившемся режиме работы электрофрезы крутящий момент от вала электродвигателя 2 через цепную передачу 8 и предохранительную муфту 4 передается на входной вал редуктора 3. Затем через соответствующие передачи редуктора он распределяется на выходные приводные валы роторов 6, 7 и ходовых колес 8 и 9. В свою очередь от приводных валов роторов через цепные передачи 13 и 14 крутящий момент передается на аккумуляторы кинетической энергии - маховики 11 и 12.

При возникновении кратковременных перегрузок на рабочих органах электрофрезы - роторах 6 и 7 вследствие прохождения фрезой уплотненных участков почвы происходит снижение их оборотов, увеличение момента сопротивления на обработку почвы и выглубление роторов из почвы. Это приводит к срабатыванию маховиков 11 и 12, которые при помощи цепных передач 13 и 14 передают накопленную ими энергию при установившемся режиме работы фрезы роторам 6 и 7 для преодоления возросшего момента сопротивления, при этом защищая основной привод (от возникших перегрузок). Кроме этого, при разрядке аккумуляторов 11 и 12 возникает обратный вращающий момент, который стремится повернуть всю фрезу относительно их оси вращения, т.е. от вращения ходовых колес 8 и 9, в направлении, обратном вращению маховиков 11, 12 и роторов 6 и 7, тем самым препятствуя выглублению роторов из почвы.

По сравнению с известными решениями предлагаемое устройство позволяет преодолевать кратковременные перегрузки на приводных валах роторов и обеспечивать заданную глубину обработки почвы, при этом повышая надежность элементов привода, производительность почвообрабатывающей фрезы и качество обработки почвы.

Формула изобретения

Почвообрабатывающая фреза, содержащая смонтированные на раме электродвигатель, органы управления и редуктор с хвостовиком и предохранительной муфтой, на выходных приводных валах которого закреплены роторы с ножами и ходовые колеса, отличающаяся тем, что на приводных валах ходовых колес с возможностью свободного вращения относительно них установлены маховики, которые через цепные передачи соединены с приводными валами роторов.