| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2259292 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 B61F5/12 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2004107202/11, 10.03.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.03.2004 (46) Опубликовано: 27.08.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: US 6299752 B1, 07.08.2001. US 4765251 A1, 23.08.1988. US 4151801 A1, 01.05.1979. US 2159138 A1, 23.05.1939. SE 449460 B, 04.05.1987. ЛУКИН В.В. и др. Конструирование и расчет вагонов. -М.: УМК МПС России, 2000, с.285-286. Адрес для переписки: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ОАО "Рузхиммаш", БПС | (72) Автор(ы): Бурмистров Н.В. (RU), Маненков А.В. (RU) (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Рузхиммаш" /ОАО "Рузхиммаш"/ (RU) |
| --- | --- |

(54) АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВАГОНА

(57) Реферат:

Изобретение относится к железнодорожному подвижному составу, в частности к амортизирующим устройствам с фрикционными гасителями колебаний тележек. В устройстве над рессорным комплектом 3 пружин установлена надрессорная балка 2 с опорными площадками под крайние пружины среднего ряда рессорного комплекта. В поперечном сечении надрессорная балка выполнена в форме равнобочной трапеции с большим основанием снизу. К боковым плоскостям балки и вертикальным плоскостям боковой рамы 6 тележки упругим элементом 5 поджаты фрикционные клинья 4 гасителя колебаний 1. Технический результат - улучшение гашения колебаний, повышение надежности, уменьшение износа и увеличение длительности срока эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения

1. Амортизирующее устройство для железнодорожного вагона, содержащее фрикционный клиновой гаситель колебаний, надрессорную балку, установленную над рессорным комплектом, отличающееся тем, что надрессорная балка в сечении мест установки клиньев фрикционного клинового гасителя колебаний выполнена в виде равнобочной трапеции с расположением большего основания над рессорным комплектом, а клинья фрикционного клинового гасителя колебаний установлены с возможностью постоянного поджатия упругим элементом к наклонным боковым плоскостям надрессорной балки и вертикальным плоскостям боковой рамы тележки железнодорожного вагона, при этом надрессорная балка выполнена также с опорными площадками под крайние пружины среднего ряда рессорного комплекта.

2. Амортизирующее устройство для железнодорожного вагона, выполненное по п.1, отличающееся тем, что углы наклона поверхностей клиньев фрикционного клинового гасителя колебаний и боковых поверхностей надрессорной балки, входящие в контакт между собой, и усилие упругого элемента определены в зависимости от величины динамических нагрузок на элементы тележки и железнодорожного вагона в целом.