| ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2260895 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 H02M5/44 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2004100905/09, 09.01.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 09.01.2004 (46) Опубликовано: 20.09.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 236615 A1, 11.01.1969. SU 426292 А1, 16.06.1972. GB 2051506 А, 14.01.1982. Адрес для переписки: 430001, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, ОАО "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Царев Е.З. (RU), Глухов В.И. (RU) (73) Патентообладатель(и): ОАО "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке статического преобразователя частоты для питания электродвигателей повышенной частоты. Преобразователь частоты содержит трехфазный мостовой выпрямитель (1), входом подключенный к питающей сети, а выходом через сглаживающий реактор (2) и инвертор (3) к трехфазному выходу преобразователя, коммутирующие группы конденсаторов (4), состоящие из конденсаторов, соединенных в «треугольник» (5), подключены к выходу инвертора преобразователя через встречно-параллельно включенные тиристоры (6). Технический результат - улучшение массо-габаритных показателей. 1 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке статического преобразователя частоты для питания электродвигателей повышенной частоты.

Известен трехфазный статический преобразователь частоты, содержащий трехфазный выпрямитель, входом подключенный к питающей сети, а выходом через последовательно соединенные сглаживающий реактор и инвертор к выходу преобразователя, коммутирующие группы конденсаторов с различными величинами емкостей, конденсаторы которых через тиристорные контакторы, соединяющиеся в "звезду", подключены к выходу инвертора преобразователя [Преобразователь частоты СПЧС-200. Схема электрическая принципиальная].

Недостатком известного преобразователя частоты являются его большие масса и габаритные размеры за счет большого количества коммутирующих конденсаторов, необходимых при увеличении выходной мощности преобразователя.

Задача изобретения - улучшение массогабаритных показателей преобразователя за счет уменьшения количества коммутирующих конденсаторов.

Поставленная задача достигается тем, что в статическом преобразователе частоты, содержащем трехфазный выпрямитель, входом подключенный к питающей сети, а выходом через последовательно соединенные сглаживающий реактор и инвертор к трехфазному выходу преобразователя, коммутирующие группы конденсаторов с различными величинами емкостей, подключенные к выходу инвертора преобразователя, причем в одной или нескольких коммутирующих группах конденсаторы соединены в "треугольник" и подключены к выходу инвертора преобразователя, при этом к двум выходным фазам подключение произведено через встречно-параллельно включенные тиристоры.

На чертеже представлена блок-схема преобразователя частоты.

Преобразователь частоты содержит трехфазный мостовой выпрямитель 1, который входом подключен к питающей сети, а выходом через сглаживающий реактор 2 и инвертор 3 к трехфазному выходу преобразователя, коммутирующие группы конденсаторов 4, состоящие из конденсаторов, соединенных в "треугольник" 5, подключены к выходу инвертора преобразователя через встречно-параллельно включенные тиристоры 6.

Преобразователь частоты работает следующим образом. Напряжение сети трехфазного переменного тока промышленной частоты выпрямляется трехфазным мостовым выпрямителем 1 и через сглаживающий реактор 2 подается на вход автономного инвертора тока 3, преобразующего постоянный ток в трехфазный переменный ток заданной частоты. Для увеличения выходной мощности преобразователя на время подключения и отключения нагрузки различной величины включаются коммутирующие группы конденсаторов 4 с различными величинами емкостей, конденсаторы которых соединены в "треугольник" 5 и подключены к выходу инвертора преобразователя через встречно-параллельно включенные тиристоры 6.

Включение коммутирующих групп конденсаторов в "треугольники" позволяет уменьшить количество конденсаторов в три раза, тем самым улучшаются массогабаритные показатели преобразователя.

Формула изобретения

Статический преобразователь частоты, содержащий трехфазный выпрямитель, входом подключенный к питающей сети, а выходом через последовательно соединенные сглаживающий реактор и инвертор к трехфазному выходу преобразователя, коммутирующие группы конденсаторов с различными величинами емкостей, подключенные к выходу инвертора преобразователя, отличающийся тем, что в одной или нескольких коммутирующих группах конденсаторы соединены в «треугольник» и подключены к выходу инвертора преобразователя, причем к двум выходным фазам подключение произведено через встречно-параллельно включенные тиристоры.