| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2263629 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 C01B13/11, H01H85/042 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2004110800/09, 08.04.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 08.04.2004 (46) Опубликовано: 10.11.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1239091 A1, 23.08.1986. SU 1390182 A1, 23.04.1988. SU 414650 A1, 05.02.1974. SU 964785 A1, 10.07.1982. RU 2087980 C1, 20.08.1997. SU 982113 A1, 15.12.1982. JP 57-042509 B1, 10.03.1982. JP 57-088004 B1, 01.06.1982. JP 57-200208 B1, 08.12.1982. JP 07-269709 В1, 10.11.1995. JP 2003-327417 B1, 19.11.2003. JP 2000-103605 B1, 11.04.2000. US 4420385 A, 13.12.1983. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Учайкин И.Г. (RU), Дьяков П.Ф. (RU), Комиссаров М.Г. (RU), Якемсев Д.В. (RU), Потапов С.А. (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО ОЗОНАТОРА

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является повышение производственной и эксплуатационной технологичности, а также надежности устройства в процессе его эксплуатации. Указанный технический результат достигается тем, что устройство содержит трубчатый электрод, внутри которого установлена трубка из токопроводящего материала, сопрягающаяся с токопроводящим покрытием, нанесенным на внутреннюю поверхность трубчатого электрода. Трубчатый электрод с двух сторон закрыт пробками. Внутри по центральной оси трубки расположен высоковольтный предохранитель, включающий цилиндрический корпус с плавкой вставкой из тугоплавкого материала, соединяющей два электрода. Один из электродов жестко соединен с трубкой, а другой - с источником питания. Цилиндрический корпус высоковольтного предохранителя может быть выполнен из диэлектрического материала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам защиты многоэлементного озонатора от тока короткого замыкания при электрическом пробое одного из n параллельно соединенных высоковольтных разрядных элементов и может быть использовано в озонаторных устройствах при их промышленном производстве.

Известен многоэлементный электрический озонатор, содержащий электрически параллельно соединенные барьерные разрядные элементы, каждый из которых состоит из двух цилиндрических (трубчатых) электродов, один из которых в виде металлического покрытия нанесен на расположенную между электродами диэлектрическую перегородку, выполненную в виде герметичной вакуумированной камеры с нанесенным на внутреннюю поверхность металлическим электродом, соединенным с выводом для подключения элемента к источнику напряжения шиной из бария, полученной напылением, которая при разгерметизации цилиндра теряет свои токопроводящие свойства, образуя обрыв электрической цепи (SU 1239091, МПК 4 С 01 В 13/11, опубл. 23.06.86).

Недостатком данного устройства является его низкая технологичность, заключающаяся в обеспечении вакуума в цилиндре разрядного элемента и обеспечении напыления шины из тонкой пленки бария.

Технический результат заключается в повышении как производственной, так и эксплуатационной технологичности, а также надежности устройства в процессе его эксплуатации за счет сокращения количества отказов озонатора, связанных с заменой вышедших из строя элементов барьерного разряда из-за их пробоя.

Сущность изобретения заключается в том, что устройство защиты многоэлементного озонатора содержит трубчатый электрод, имеющий на внутренней части токопроводящее покрытие. В трубчатый электрод вставлена трубка из токопроводящего материала, сопрягающаяся с токопроводящим покрытием, внутри которой расположен высоковольтный предохранитель, включающий цилиндрический корпус с плавкой вставкой из тугоплавкого материала, соединяющей два электрода, один из которых жестко соединен с трубкой, а другой с источником питания, причем трубчатый электрод закрыт с двух сторон пробками. Цилиндрический корпус высоковольтного предохранителя выполнен из диэлектрического материала.

На чертеже показан общий вид устройства, содержащего трубчатый электрод 1, внутри которого установлена трубка 2 из токопроводящего материала, сопрягающаяся с токопроводящим покрытием 3, нанесенным на внутреннюю поверхность трубчатого электрода 1 по размеру трубки 2. Трубчатый электрод 1 с двух сторон закрыт пробками 4. Внутри по центральной оси трубки 2 расположен высоковольтный предохранитель, включающий цилиндрический корпус 5 с плавкой вставкой 6 из тугоплавкого материала, соединяющей два электрода 7. Один из электродов 7 жестко соединен с трубкой 2, а другой с источником питания. Цилиндрический корпус 5 высоковольтного предохранителя выполнен из диэлектрического материала.

Устройство работает следующим образом. Между электродами 7 высоковольтного предохранителя и заземленным электродом 8 при номинальном напряжении разряда Up и через плавкую вставку 6 протекает ток барьерного разряда Ip, при котором плавкая вставка 6 нагревается ниже допустимой нормы. В случае пробоя барьера происходит снижение диэлектрической прочности трубчатого электрода 1 и мгновенное возрастание тока через высоковольтный предохранитель до величины тока короткого замыкания устройства Iкз, при этом плавкая вставка 6 высоковольтного предохранителя расплавляется, превращаясь в мелкие включения без образования дуги, электрическая цепь обрывается. Номинальная нагрузка устройства равномерно распределяется между n-1 разрядными элементами, и устройство продолжает безотказное функционирование.

По сравнению с известными решениями применение предлагаемой конструкции устройства защиты позволит поднять как производственную, так и эксплуатационную технологичность и повысить надежность устройства в процессе его эксплуатации.

Формула изобретения

1. Устройство защиты многоэлементного озонатора, включающее трубчатый электрод, отличающееся тем, что в трубчатый электрод, имеющий на внутренней части токопроводящее покрытие, вставлена трубка из токопроводящего материала, сопрягающаяся с токопроводящим покрытием, внутри которой расположен высоковольтный предохранитель, включающий цилиндрический корпус с плавкой вставкой из тугоплавкого материала, соединяющей два электрода, один из которых жестко соединен с трубкой, а другой - с источником питания, причем трубчатый электрод закрыт с двух сторон пробками.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что цилиндрический корпус высоковольтного предохранителя выполнен из диэлектрического материала.