| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2264516 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК 7 E05B27/08, E05B17/04 |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 28.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2004110265/12, 05.04.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.04.2004 (46) Опубликовано: 20.11.2005 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2000133224 А, 10.01.2003. RU 2180034 C1, 27.02.2002. GB 1555465 А, 27.07.1988. US 3431754 А, 07.02.1967. US 1381547 А, 14.06.1921. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Ульянова, 85, кв.49, А.В.Калачину | (72) Автор(ы): Калачин А.В. (RU), Калачин В.А. (RU) (73) Патентообладатель(и): Калачин Анатолий Васильевич (RU), Калачин Владислав Анатольевич (RU) |
| --- | --- |

(54) РИГЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

(57) Реферат:

Изобретение относится к области скобяных изделий и касается ригельного замка, содержащего жесткий цельный корпус, ригель и запирающий механизм. Ригель выполнен в виде стержня с поперечными модульными канавками, запирающий механизм, расположенный внутри корпуса содержит в отверстии с одной из сторон корпуса шестерню со шпоночным пазом и пружину, расположенную внутри шестерни. С другой стороны корпуса закреплен пустотелый цилиндр с фланцем, внутри которого установлена латунная втулка с несколькими глухими отверстиями, расположенными по окружности вдоль втулки, и в каждое из отверстий вставлены пружина и штырек. Имеется ось с фланцем, проходящая через втулку, во фланце которой выполнены отверстия, идентичные отверстиям втулки, в которые вставлены штырьки разной длины, при этом на одном конце оси выполнен паз под ключ, а на другом конце установлена шпонка, входящая в паз на шестерне. Втулка к цилиндру прикреплена винтами, цилиндр с фланцем имеет отверстие с пазом под ключ, причем ключ выполнен в виде пустотелой втулки, имеющей наружный и внутренний выступы, а на торце - пазы определенной глубины и определенного расположения. С внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок. Данный замок имеет повышенную надежность. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Ригельный замок относится к замковым устройствам, устанавливаемым на железные двери квартир, домов и т.п.

Известен замок, содержащий жесткий цельный корпус, ригель, запирающий механизм, на лицевой поверхности жесткого корпуса замка, расположенной на наружной стороне замка, установлен защитный элемент, предназначенный для защиты места, куда вставляется ключ. Защитный элемент имеет корпус, прикрепленный к корпусу замка, гнездо и внутренний элемент (Изобретения. Полезные модели. М. ФИПС. 2003 г. №1, з-ка №2000133224/12).

Данная конструкция замка довольно сложна, а значит, и менее надежна.

Задача изобретения - повышение надежности замка.

Для решения поставленной задачи предлагается ригельный замок, содержащий жесткий цельный корпус, ригель, запирающий механизм, причем, ригель выполнен в виде стержня с поперечными модульными канавками, запирающий механизм, расположенный внутри корпуса, содержит в отверстии с одной из сторон корпуса шестерню со шпоночным пазом и пружину, расположенную внутри шестерни, с другой стороны корпуса пустотелый цилиндр с фланцем, внутри которого установлена латунная втулка с несколькими глухими отверстиями, расположенными по окружности вдоль втулки, в каждое из отверстий вставлены пружина и штырек, ось с фланцем проходит через втулку, во фланце выполнены отверстия, идентичные отверстиям втулки, в которые вставлены штырьки разной длины, на одном конце оси выполнен паз под ключ, а на другом конце установлена шпонка, входящая в паз на шестерне, втулка к цилиндру прикреплена винтами, цилиндр с фланцем имеет отверстие с пазом под ключ, ключ выполнен в виде пустотелой втулки, имеющей наружный и внутренний выступы, а на торце - пазы определенной глубины и определенного расположения, с внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок. Ригель может быть установлен с возможностью выдвижения в одну или в другую сторону.

На фиг.1 изображен общий вид замка. На фиг.2 - вид сверху.

Замок содержит цельный прямоугольный корпус 1, внутрь которого вставляется ригель 2, выполненный с поперечными модульными канавками. В одно из отверстий корпуса вставляется шестерня 3 со шпоночным пазом. Внутри шестерни расположена пружина 4 для поджатия шестерни к корпусу. В другое отверстие корпуса вставлен пустотелый цилиндр с фланцем 5, внутри которого установлена латунная втулка 6, с просверленными в ней по окружности несколькими глухими отверстиями, в каждое из отверстий вставляется пружина 7 и штырек 8. Через латунную втулку 6 проходит ось 9 с фланцем 10, в котором сделаны отверстия, идентичные отверстиям в латунной втулке. В эти отверстия вставляются штырьки 11 разной длины, торчащие наружу на определенное расстояние. В исходном положении штырьки из латунной втулки частично входят в отверстия фланца оси. На одном конце оси сделан поз под ключ, а на другом установлена шпонка, которая входит в паз на шестерне 3. В цилиндре 6 сделано входное отверстие с пазом под ключ. Латунная втулка 6 вместе с осью 9 вставляется в цилиндр 5 и крепится двумя установочными винтами 12, которые зачищаются. Цилиндр к корпусу крепится винтами 13. Ключ от замка выполнен в виде пустотелой втулки, у которой имеются наружный и внутренний выступы. На торце втулки нарезано несколько пазов определенной глубины с определенным расположением. С внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок.

Принцип работы ригельного замка. Вставляем ключ в замочную скважину так, чтобы наружный выступ ключа вошел в паз входного отверстия цилиндра, а внутренний выступ ключа - в паз оси. В результате ключ войдет так, что пазы на торце окажутся как бы охватившими штырьки 11, выходящие из фланца оси 9. Далее надавливаем ключ в замок, в результате штырьки 11 выдавливают штырьки 8 из фланца оси 9 во внутрь латунной втулки 6. В результате чего торец фланца скользит по торцу латунной втулки, т.е. ось вращается. На конце оси 9 через шпонку вращательное движение передается на шестерню 3. Шестерня 3 в свою очередь передвигает ригель 2. С внутренней стороны замка вращение оси осуществляется при помощи флажка 15.

Ригельный замок прост в изготовлении, удобен и надежен при эксплуатации.

Формула изобретения

1. Ригельный замок, содержащий жесткий цельный корпус, ригель, запирающий механизм, отличающийся тем, что ригель выполнен в виде стержня с поперечными модульными канавками, запирающий механизм, расположенный внутри корпуса, содержит в отверстии с одной из сторон корпуса шестерню со шпоночным пазом и пружину, расположенную внутри шестерни, с другой стороны корпуса пустотелый цилиндр с фланцем, внутри которого установлена латунная втулка с несколькими глухими отверстиями, расположенными по окружности вдоль втулки, и в каждое из отверстий вставлены пружина и штырек, ось с фланцем, проходящую через втулку, во фланце которой выполнены отверстия, идентичные отверстиям втулки, в которые вставлены штырьки разной длины, при этом на одном конце оси выполнен паз под ключ, а на другом конце установлена шпонка, входящая в паз на шестерне, втулка к цилиндру прикреплена винтами, цилиндр с фланцем содержит отверстие с пазом под ключ, причем ключ выполнен в виде пустотелой втулки, имеющей наружный и внутренний выступы, а на торце пазы определенной глубины и определенного расположения, с внутренней стороны замка к шестерне прикреплен флажок.

2. Ригельный замок по п.1, отличающийся тем, что ригель может быть установлен с возможностью выдвижения в одну или в другую сторону.