| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2291597 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H05B41/231 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2005124410/28, 01.08.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.08.2005 (46) Опубликовано: 10.01.2007 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2246187 С2, 10.02.2005. SU 283407 A1, 01.01.1970. JP 2003257686 A, 12.09.2003. DE 10030271 A, 03.01.2002. GB 1493330 A, 30.11.1977. Адрес для переписки: 430000, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел патентов и стандартов | (72) Автор(ы): Майоров Михаил Иванович (RU), Майоров Александр Михайлович (RU), Горюнов Владимир Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учрежденние высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для зажигания и функционирования газоразрядных ламп. Устройство содержит токоограничительный дроссель и импульсное зажигающее устройство последовательного поджига, высоковольтная обмотка которого включена последовательно с газоразрядной лампой и токоограничительным дросселем в сеть, один из выводов обмотки токоограничительного дросселя подключен к газоразрядной лампе, а высоковольтная обмотка импульсного зажигающего устройства последовательного поджига одним выводом подключена к сети, а другим к выводу обмотки токоограничительного дросселя, не соединенному с лампой. Параллельно обмотке токоограничительного дросселя подключен конденсатор емкостью 10-9-10-6 Ф. Изобретение позволяет расширить эксплуатационные возможностей устройства. 2 ил.

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для зажигания и функционирования газоразрядных ламп.

Известно устройство (RU №2246187, МПК-7 Н 05 В 41/231, опубл. 10.02.2005), содержащее автотрансформатор, один конец обмотки которого соединен с первым выводом лампы, последовательно соединенные конденсатор и переключающий элемент включенные в контур, содержащий часть обмотки автотрансформатора, причем общая точка переключающего элемента и конденсатора соединена с вторым выводом лампы непосредственно или через токоограничительный элемент, а сеть подключена через дроссель между вторым выводом лампы и другим концом обмотки автотрансформатора. Соединение автотрансформатора, конденсатора, переключающего и токоограничительного элементов образует импульсное зажигающее устройство последовательного поджига.

Недостатком известного устройства является: импульсное зажигающее устройство последовательного поджига включено так, что его высоковольтная обмотка одним выводом соединена с газоразрядной лампой. Это не всегда возможно реализовать, особенно при модернизации светильников, не позволяющих включить импульсное зажигающее устройство последовательного поджига между дросселем и лампой.

Технический результат заключается в том, что устройство может быть установлено так, что схема соединения внутри светильника не меняется, а импульсное зажигающее устройство последовательного поджига может быть установлено вне светильника при использовании минимального числа проводов. Это необходимо, если размеры светильника не позволяют уместить в нем зажигающее устройство. Все это приводит к расширению эксплуатационных возможностей устройства.

Сущность изобретения заключается в том, что в пускорегулирующем устройстве для газоразрядной лампы, содержащем токоограничительный дроссель и импульсное зажигающее устройство последовательного поджига, высоковольтная обмотка которого включена последовательно с газоразрядной лампой и токоограничительным дросселем в сеть, один из выводов обмотки токоограничительного дросселя подключен к газоразрядной лампе, а высоковольтная обмотка импульсного зажигающего устройства одним выводом подключена к сети, а другим к выводу обмотки токоограничительного дросселя, не соединенному с газоразрядной лампой. Параллельно обмотке токоограничительного дросселя подключен конденсатор емкостью 10-9-10-6 Ф.

На фиг.1 изображено предлагаемое устройство, содержащее токоограничительный дроссель 1 и импульсное зажигающее устройство последовательного поджига 2, высоковольтная обмотка 3 которого включена последовательно с газоразрядной лампой 4 и токоограничительным дросселем 1 в сеть, один из выводов обмотки токоограничительного дросселя 1 подключен к лампе, а высоковольтная обмотка импульсного зажигающего устройства последовательного поджига 2 одним выводом подключена к сети, а другим к выводу обмотки токоограничительного дросселя 1, не соединенному с газоразрядной лампой 4. Параллельно обмотке токоограничительного дросселя 1 подключен конденсатор 5 емкостью 10-9-10-6 Ф.

Работает устройство следующим образом. При включении устройства в сеть импульсное зажигающее устройство последовательного поджига 2 генерирует высоковольтные импульсы. Благодаря наличию конденсатора 5 эти высоковольтные импульсы зажигают газоразрядную лампу 4, разряд в которой ограничивается токоограничительным дросселем 1 и высоковольтной обмоткой 3 импульсного зажигающего устройства последовательного поджига 2. После зажигания газоразрядной лампы импульсное зажигающее устройство последовательного поджига 2 прекращает генерировать высоковольтные импульсы.

На фиг.2 изображено предлагаемое устройство, в котором используется токоограничительный дроссель 1 с двумя не соединенными между собой обмотками. В этом случае конденсатор 5 следует подключать параллельно каждой обмотке токоограничительного дросселя 1.

Выбор емкости конденсатора 5 обусловлен следующими соображениями: минимальная величина емкости должна быть такой, чтобы амплитуда импульсов генерируемых импульсным зажигающим устройством последовательного поджига 2 не ограничивалась существенно этим конденсатором. Проведенные измерения показали, что собственная емкость дросселя изменяется от 100 пФ до более чем 500 пФ в зависимости от типа. Поэтому минимальное значение емкости 5 равно 1000 пФ. Максимальная величина емкости должна быть такой, чтобы существенно не влиять на характеристики газового разряда в газоразрядной лампе 4. К тому же конденсаторы большой емкости и более дорогие по стоимости. Поэтому максимальное значение емкости 5 равно 1 мкФ.

Устройство было реализовано для зажигания лампы ДНаТ-250 при ее включении в светильник типа ОТ 400МИ 045 У5 для лампы ДРЛ-400. При этом специальное импульсное зажигающее устройство последовательного поджига, выполненное на основе патента RU №2246187, МПК 7 Н 05 В 41/231, располагалось вне светильника и соединялось двумя проводами со светильником и двумя проводами с сетью. Параллельно обмотке дросселя был подключен конденсатор емкостью 0,22 мкФ с допустимым напряжением 400 В. Устройство надежно зажигало лампу и обеспечивало ее работу в оптимальном режиме. Замена лампы ДРЛ-400 на лампу ДНаТ-250 дает экономию электроэнергии 0,15 кВт·час (40%) при увеличении светового потока.

Формула изобретения

Пускорегулирующее устройство для газоразрядной лампы, содержащее токоограничительный дроссель и импульсное зажигающее устройство последовательного поджига, высоковольтная обмотка которого включена последовательно с газоразрядной лампой и токоограничительным дросселем в сеть, отличающееся тем, что один из выводов обмотки токоограничительного дросселя подключен к газоразрядной лампе, а высоковольтная обмотка импульсного зажигающего устройства одним выводом подключена к сети, а другим к выводу обмотки токоограничительного дросселя, не соединенному с газоразрядной лампой, при этом параллельно обмотке токоограничительного дросселя подключен конденсатор емкостью 10-9-10-6 Ф.