| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2382438 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L29/8605 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Статус: по данным на 16.04.2010 - действует |

| (21), (22) Заявка: 2008136032/28, 05.09.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.09.2008 (46) Опубликовано: 20.02.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2169411 С1, 20.06.2001. RU 2206146 C1, 10.06.2003. RU 2086043 С1, 27.07.1997. US 5439841 А, 08.08.1995. US 5554878 А, 10.09.1996. Адрес для переписки: 430001, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Пролетарская, 126, ОАО "Электровыпрямитель" | (72) Автор(ы): Гейфман Евгений Моисеевич (RU), Чибиркин Владимир Васильевич (RU), Гарцев Николай Александрович (RU), Максутова Сания Абдрашитовна (RU), Батяев Павел Юрьевич (RU), Меркулова Олеся Владимировна (RU) (73) Патентообладатель(и): ОАО "Электровыпрямитель" (RU) |
| --- | --- |

(54) РЕЗИСТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО РЕЗИСТОРА

(57) Реферат:

Изобретение относится к области полупроводниковых приборов и может быть использовано при разработке высоковольтных полупроводниковых резисторов с заданной зависимостью их сопротивления от приложенного напряжения. Техническим результатом изобретения является разработка конструкции резистивных элементов высоковольтных полупроводниковых резисторов, у которых относительное изменение величины сопротивления (RU), при изменении приложенного к нему напряжения в заданном диапазоне напряжений, не превышает заданное значение (RUз). Сущность изобретения: в резистивном элементе высоковольтного полупроводникового резистора, изготовленном из монокристаллического полупроводника с заданным типом проводимости, в котором созданы приконтактные области, омические контакты и предусмотрена защита краевого контура от поверхностного пробоя, толщину резистивного элемента (Lз) определяют из определенных соотношений. 1 табл.

Изобретение относится к области полупроводниковых приборов и может быть использовано при разработке высоковольтных полупроводниковых резисторов с заданной зависимостью их сопротивления от приложенного напряжения.

Известен мощный полупроводниковый резистор [1], состоящий из резистивного элемента, выполненного в виде диска монокристаллического кремния n-типа проводимости. В этом резисторе с целью снижения зависимости его сопротивления (R) от температуры (Т) вводят дефекты, имеющие глубокие уровни в запрещенной зоне. В качестве дефектов служат атомы платины с концентрацией от 1,1·1013см-2 для кремния с удельным сопротивлением 0=150 Ом·см до 1,1·1017 см-2 для кремния с 0=0,8 Ом·см.

Известен мощный полупроводниковый резистор [2], состоящий из резистивного элемента, выполненного в виде диска монокристаллического кремния n-типа проводимости. В этом резисторе с целью снижения зависимости R от Т путем электронного облучения вводят радиационные дефекты, имеющие глубокие уровни в запрещенной зоне с концентрацией от 4·1013см-2 для кремния с удельным сопротивлением 0=120 Ом·см до 2,5·1014 см-2 для кремния с 0=20 Ом·см.

Недостатком этих резисторов является то, что величина их сопротивления сохраняет сильную зависимость от приложенного к резистору напряжения. Это обусловлено тем, что величина удельного сопротивления полупроводника описывается выражением (1).

где q - заряд электрона;

n - концентрация свободных носителей заряда;

µ(Е) - подвижность свободных носителей заряда как функция напряженности электрического поля.

В рабочем диапазоне напряжений (0÷10000 В) и температур (-40÷125°С) при изменении величины напряжения, приложенного к резистору, величины n и q остаются постоянными, поэтому изменение удельного сопротивления при изменении приложенного к нему напряжения определяется зависимостью подвижности свободных носителей заряда от напряженности электрического поля µ(Е). При неправильно выбранной толщине резистивного элемента это может приводить к недопустимо большому изменению величины сопротивления резистора при изменении величины напряжения, приложенного к нему, от минимального значения (U1) до максимального (U2) в заданном диапазоне напряжений.

Целью данного изобретения является разработка конструкции резистивных элементов высоковольтных полупроводниковых резисторов, у которых относительное изменение величины сопротивления (RU) при изменении приложенного к нему напряжения в заданном диапазоне напряжений не превышает заданное значение (RUЗ).

Указанная цель достигается тем, что толщину резистивного элемента (LЗ) выбирают из соотношений (2, 3):

где

- значения подвижности основных носителей заряда в резистивном элементе при минимальном (U1) и максимальном (U2) значениях напряжения, приложенных к резистивному элементу в заданном диапазоне напряжений.

где R(U1), R(U2) - значения сопротивления резистивного элемента при минимальном (U1) и максимальном (U2) значениях напряжения в заданном диапазоне напряжений.

С использованием данного метода был проведен выбор толщины резистивных элементов резисторов. Резистивные элементы должны были иметь сопротивление 3 Ом и диаметр 40 мм. Они изготавливались из кремния n-типа проводимости. При этом величина U1 была равной 0 В, а величина U2 должна была иметь значения 500 В, 1000 В и 2000 В. При этом значение относительного изменения сопротивления RUЗ задавалось равным 0,1 для U=500 В, 0,2 - для U=1000 В, 0,4 - для U=2000 В.

Для описания зависимости подвижности свободных носителей заряда (электронов) от напряженности электрического поля µn(Е) было использовано выражение (4) [3]:

где µn0 - начальная подвижность электронов (µn0=1417 см2/B·с);

Е - напряженность электрического поля;

- скорость насыщения электронов при температуре;

n - температурно-зависимый коэффициент зависимости подвижности электронов от напряженности электрического поля;

n0=1,109, T0=300К.

Напряженность электрического поля в структуре полупроводникового резистора описывается выражением (5):

где L - толщина структуры полупроводникового резистора;

U - напряжение, приложенное к структуре полупроводникового резистора.

Сопротивление резистора описывается выражением (6):

где S - площадь резистивного элемента полупроводникового резистора.

Из соотношений (2, 3, 4, 5, 6), следует, что толщина резистивного элемента (LЗ), при которой относительное изменение сопротивления не превышает заданного (RUЗ), определяется из выражения (7).

Отработка предлагаемого способа проводилась на трех партиях резистивных элементов мощных резисторов типа РК343 диаметром 40 мм в количестве 10 штук в каждой партии. Полупроводниковые структуры изготовлялись из кремния n-типа проводимости. Для первой партии величина RUЗ1 должна была быть не более 0,1 в диапазоне напряжения 0В÷500 В; для второй партии RUз2 не более 0,2 в диапазоне напряжения 0В÷1000 В; для третьей партии RUз3 не более 0,4 в диапазоне напряжения 0В÷2000 В. В соответствии с предлагаемым способом были рассчитаны толщины резистивных элементов (LЗ): для первой партии толщина LЗ10,48 см, для второй - LЗ20,51 см и для третьей LЗ30,54 см.

Технологический процесс изготовления резистивных элементов включает в себя следующие технологические операции: резку слитка полупроводникового материала на пластины и их последующие шлифовку и полировку. В результате этого толщины резистивных элементов данного типа могут иметь разброс по толщине, величина которого (±L) определяется используемым технологическим процессом и оборудованием. Поскольку фактическая толщина резистивного элемента должна быть не менее LЗ, при изготовлении партий резисторов заданное документацией значение толщины резистивных элементов (LДЗ) выбиралось из соотношения (8)

и составляло LДЗ1=0,481 см, LДЗ2=0,511 см, LДЗ3=0,541 см для первой, второй и третьей партий соответственно.

Три партии резистивных элементов были изготовлены по серийному технологическому процессу ОАО «Электровыпрямитель» в соответствии с вышеуказанным способом.

В таблице приведены экспериментальные значения величины RU элементов на основе монокристаллического кремния, рассчитанные для трех партий резистивных элементов, при температуре Т=300К в заданных диапазонах напряжения.

| Таблица |
| --- |
| Экспериментальные значения величин RU, измеренные у опытных образцов. |
| р.э. | Партия 1 | Партия 2 | Партия 3 |
| RU (RUЗ1=0,1) | RU (RUЗ2=0,2) | RU (RUЗ3=0,4) |  |
| 1 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 2 | 0,09 | 0,20 | 0,40 |
| 3 | 0,09 | 0,19 | 0,40 |
| 4 | 0,10 | 0,20 | 0,40 |
| 5 | 0,09 | 0,20 | 0,39 |
| 6 | 0,09 | 0,20 | 0,40 |
| 7 | 0,10 | 0,19 | 0,40 |
| 8 | 0,09 | 0,20 | 0,39 |
| 9 | 0,09 | 0,20 | 0,40 |
| 10 | 0,09 | 0,19 | 0,40 |

Из таблицы видно, что для выбранных значений толщин резистивных элементов в заданных диапазонах приложенного к ним напряжения величина RU не превышает RUЗ.

Список используемых источников

1. Патент России 2206146, 7 H01L 29/36, заявка 2001127918/28 // Асина С.С., Кондрашов Е.И., Черников А.А., Щукин Б.П. Мощный полупроводниковый резистор и способ его изготовления. - Опубл. 12.10.2001.

2. Патент России 2169411, 7 H01L 29/30, заявка 2000122023/28 // Асина С.С., Беккерман Д.Ю. Мощный полупроводниковый резистор и способ его изготовления. - Опубл. 17.08.2000.

3. С.Canali, G.Majni, R.Minder, and G.Ottaviani, "Electron and hole drift velocity measurements in Silicon and their empirical relation to electric field and temperature," IEEE Transactions on Electron Devices, vol.ED-22, pp.1045-1047, 1975.

Формула изобретения

Резистивный элемент высоковольтного полупроводникового резистора, изготовленный из монокристаллического полупроводника с заданным типом проводимости, в котором созданы приконтактные области, омические контакты и предусмотрена защита краевого контура от поверхностного пробоя, отличающийся тем, что, с целью обеспечения у него относительного изменения величины сопротивления (RU) не более заданного значения (RUз) при изменении приложенного к нему напряжения в заданном диапазоне, толщину резистивного элемента (Lз) определяют из соотношений (1, 2):



где , - значения подвижности основных носителей заряда в резистивном элементе при минимальном (U1) и максимальном (U2) значениях напряжения, приложенных к резистивному элементу в заданном диапазоне напряжений,



где RU1, RU2 - значения сопротивления резистивного элемента при минимальном (U1) и максимальном (U2) значениях напряжения в заданном диапазоне напряжений.