| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2406714 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК C05F3/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009107468/05, 02.03.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 02.03.2009 (43) Дата публикации заявки: 10.09.2010 (46) Опубликовано: 20.12.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2165401 C1, 20.04.2001. RU 2071458 C1, 10.01.1997. SU 1749217 A1, 23.07.1992. GB 1591502 A, 24.06.1981. DE 946547 С, 02.08.1956. Адрес для переписки: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гагарина, 7А, ЗАО "Талина", А.А. Федину | (72) Автор(ы): Федин Андрей Александрович (RU) (73) Патентообладатель(и): Закрытое акционерное общество "Талина" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскому хозяйству и экологии, а именно к животноводству, и может быть использовано для обеззараживания навозных стоков и дезодорации помещений свинокомплексов. Способ заключается в том, что приготовленным водным раствором микробиологического препарата Тамир в соотношении 1:9 обрабатывают методом распыления площадь производственного помещения из расчета 0,3 л полученного раствора на 1 м2 площади и методом внесения бесподстилочный навоз из расчета 10 л полученного раствора на 5 м3 навоза с последующим сепарированием навозных стоков на жидкую и твердую фракцию. Изобретение позволяет улучшить реологические свойства бесподстилочного навоза, а также микроклимат свиноводческих комплексов. 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и экологии, а именно к животноводству, и может быть использовано для обеззараживания навозных стоков и дезодорации помещений свинокомплексов.

Известен способ снижения выделения зловонных запахов (аммиака и других газов) в помещениях свиноводческих комплексов путем вентиляции, использования моющих средств и выдержке стоков под решетчатым полом в течение 14 дней (ГОСТ 26074-84. Методические указания МУ 3.2. 1022-01. Утв. Главным санитарным врачом РФ 15.03.2001 г.; Тиво П.Ф., Сасевич Л.А. Некоторые проблемы использования навозных стоков / Труды ИМЛ НАН Белоруссии, 2002 г.).

Известен способ обеззараживания навозных стоков, заключающийся в том, что бесподстилочный навоз перекачивается в лагуны без сепарации или с предварительной сепарацией на твердую и жидкую фракции. Твердая фракция подвергается естественному биологическому и термическому компостированию в течение 5-6 месяцев, а жидкая фракция выдерживается в лагунах в течение 12 месяцев для естественного обеззараживания (дегельминтизации) (Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета НТП 17-99).

Недостатком известных способов является то, что вентиляция и использование моющих средств не позволяют значительно снизить эмиссию газов, выделяющихся в процессе разложения продуктов жизнедеятельности животных, в помещения животноводческих комплексов ниже предельно допустимых концентраций. Выдерживание жидкого навоза в ваннах под полом приводит к образованию осадка и, как следствие, закупориванию трубопроводов и увеличению расхода воды для смыва. Естественное биологическое обеззараживание фракций навоза занимает очень много времени и требует больших капитальных затрат на строительство площадок компостирования и навозонакопителей (лагун). При этом зловонные запахи длительное время выделяются в атмосферу, нарушая экологию.

Технический результат заключается в улучшении реологических свойств бесподстилочного навоза, а также микроклимата свиноводческих комплексов за счет ускорения процесса обеззараживания бесподстилочного навоза и снижения концентрации аммиака, сероводорода и метана.

Сущность изобретения заключается в том, что приготовленным водным раствором микробиологического препарата «Тамир» в соотношении 1:9 обрабатывают методом распыления площадь производственного помещения из расчета 0,3 л полученного раствора на 1 м2 площади и методом внесения бесподстилочный навоз из расчета 10 л полученного раствора на 5 м3 навоза.

Микробиологический препарат «Тамир» - это сложный по функциональной активности и составу комплекс природных микроорганизмов, в состав которого входят Lactobacillus casei 21, Streptococcus lactis 47, Phodopseudomonas halistris 108, Saccharomjces cerevisiae 76 и сапрофитные микроорганизмы, способствующие более активному разложению органических отходов. Показатели качества отвечают требованиям ТУ 9291-001-52420326-2003; внешний вид - жидкость; цвет - от светло-желтого до темно-желтого; водородный показатель (ед. рН) - 2,8-3,5; запах - кефирно-силосный; количество микробных тел (клет/см3) - 106-107; маркировка препарата по ГОСТ 14189.

Способ осуществляется следующим образом. Вначале готовят водный раствор микробиологического препарата «Тамир» в соотношении 1:9. Для приготовления 10 л рабочего раствора растворяют 1 л микробиологического препарата «Тамир» в 9 л водопроводной воды. Площадь рабочих помещений свиноводческих комплексов обрабатывают методом распыления из расчета 0,3 л полученного раствора на 1 м3 площади. Также обрабатывают методом внесения бесподстилочный навоз в ваннах-навозоудаления из расчета 10 л полученного раствора на 5 м3 навоза. По мере накопления подпольных ванн возможна подача навозных стоков в участок сепарации для деления их на твердую и жидкую фракции либо напрямую сбрасываются в лагуны для хранения и обеззараживания.

Данные эксперимента приведены в таблице.

По сравнению с известными решениями предлагаемый способ позволяет улучшить реологические свойства бесподстилочного навоза, а также микроклимат свиноводческих комплексов за счет ускорения процесса обеззараживания бесподстилочного навоза и снижения концентрации аммиака, сероводорода и метана.

Формула изобретения

Способ переработки бесподстилочного навоза свиноводческих комплексов, заключающийся в том, что приготовленным водным раствором микробиологического препарата Тамир в соотношении 1:9 обрабатывают методом распыления площадь производственного помещения из расчета 0,3 л полученного раствора на 1 м2 площади и методом внесения бесподстилочный навоз из расчета 10 л полученного раствора на 5 м3 навоза с последующим сепарированием навозных стоков на жидкую и твердую фракцию.