| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2407138 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02M7/538 (2007.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009149139/07, 28.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 28.12.2009 (46) Опубликовано: 20.12.2010 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2223591 C2, 10.02.2004. SU 367512 A, 28.03.1973. GB 2248351 A, 01.04.1992. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Игольников Юрий Соломонович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждени е высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) ДВУХТАКТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве устройств электропитания. Устройство содержит источник постоянного напряжения, два основных транзистора, эмиттеры которых подключены к одному полюсу источника, трансформатор, первичная обмотка которого снабжена выводом от средней точки, подключенным ко второму полюсу источника питания, а два ее зажима соединены соответственно с коллекторами этих транзисторов, цепочку обратной связи, состоящую из обмотки обратной связи, соединенной последовательно с конденсатором, два резистора, каждый из которых одним зажимом подключен ко второму полюсу источника питания. Снабжено двумя дополнительными резисторами и транзисторами такого же типа, эмиттер каждого из которых соединен с базой основного транзистора, а коллектор каждого из этих транзисторов соединен с основным резистором. К базе каждого из этих транзисторов подключен один из зажимов цепочки обратной связи и дополнительный резистор. Технический результат: изобретение позволяет увеличить мощность преобразователя. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве устройств электропитания.

Широко известны транзисторные преобразователи постоянного напряжения в переменное прямоугольной формы на основе генератора Роэра (см., например, SU 367512, МПК - 2 Н02М 7/52, Н03К 5/13 23.01.73).

Эти преобразователи содержат насыщающийся трансформатор, первичная обмотка которого выполнена со средней точкой и подключена к двум транзисторам, управление базовым током которых осуществляется с помощью двух обмоток.

Недостаток этих преобразователей заключается в наличии броска тока коллектора запираемого транзистора при насыщении трансформатора, а также в необходимости применения двух обмоток обратной связи. Дополнительные обмотки трансформатора и транзисторы могут использоваться для дополнительных целей.

Известен двухтактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий источник постоянного напряжения, два транзистора, эмиттеры которых подключены к одному полюсу, трансформатор, первичная обмотка которого снабжена выводом от средней точки, а одна из вторичных обмоток соединена с конденсатором и образует цепочку обратной связи, и два резистора (RU 2223591, МПК 7 Н02М 7/538, 10.02.2004 г.).

Недостатком этого преобразователя является его ограниченная мощность, определяемая выбором транзисторов, ток управление которыми определяется ограниченной возможностью цепочки обратной связи.

Технический эффект заключается в существенном увеличении мощности преобразователя.

Сущность заключается в том, что двухтактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий источник постоянного напряжения, два основных транзистора, эмиттеры которых подключены к одному полюсу источника, трансформатор, первичная обмотка которого снабжена выводом от средней точки, подключенным ко второму полюсу источника питания, а два ее зажима соединены соответственно с коллекторами этих транзисторов, цепочку обратной связи, состоящую из обмотки обратной связи, соединенной последовательно с конденсатором, два резистора, каждый из которых одним зажимом подключен к второму полюсу источника питания, снабжен двумя дополнительными резисторами и транзисторами такого же типа, эмиттер каждого из которых соединен с базой основного транзистора, а коллектор каждого из этих транзисторов соединен с основным резистором. К базе каждого из этих транзисторов подключен однин из зажимов цепочки обратной связи и дополнительный резистор.

На фиг.1 показана схема устройства, выполненного на транзисторах типа p-n-p, на фиг.2,а-ж - диаграммы напряжений на наиболее важных элементах схемы.

Устройство (фиг.1) содержит источник постоянного напряжения 1, два основных транзистора 2 и 3, дополнительных транзистора 4 и 5, трансформатор 6, первичная обмотка которого АХ каждым из зажимов соединена с коллектором основных транзисторов, а средней точкой 0 - к минусу источника 1, обмотку обратной связи a1x1 и вторичную обмотку ах, к которой подключена нагрузка 7. Последовательно с обмоткой обратной связи a1x1 включен конденсатор 8, и эта цепочка включена между базами дополнительных транзисторов 4 и 5. Между базой каждого из этих транзисторов и минусом источника питания 1 подключен резистор, а эмиттер этого транзистора соединен с базой основного транзистора. Так к базе транзистора 4 подсоединен резистор 10, а к базе транзистора 5 - резистор 11. Коллектор каждого из дополнительных транзисторов через резистор соединен с минусовым зажимом источника 1. Так коллектор транзистора 4 через резистор 9 соединен с минусом источника 1, а коллектор транзистора 5 через резистор 12 также соединен с минусом этого источника.

Работа преобразователя (фиг.1) происходит следующим образом.

После включения и окончания переходного процесса с момента t=0 пусть будет открыт транзистор 4, а следовательно, и транзистор 2 (фиг.2,в); поскольку ток коллектора транзистора 4 является током базы транзистора 2. При этом транзистор 5, а следовательно, и транзистор 3 будут закрыты (фиг.2, г), поскольку база транзистора 5 имеет положительный потенциал относительно эмиттера, обусловленный работой a1x1 трансформатора 6 в предыдущем цикле. Знак напряжения на конденсаторе 8 указан на фиг.1 без скобок. При открытом транзисторе 2 все напряжение источника питания 1 будет приложено к полуобмотке АО трансформатора 6, и его магнитопровод будет перемагничиваться. Начиная с момента t=0, конденсатор 8 начнет перезаряжаться, и перезаряд закончится в момент времени где Т - период (фиг.2, а, б). Путь перезаряда конденсатора 8: зажим a1 обмотки обратной связи, конденсатор 8, резистор 11, источник питания 1, переход эмиттер - база транзисторов 2 и 4 и зажим x1 обмотки обратной связи. В процессе перезаряда конденсатора в момент потенциал базы транзистора 5 уменьшится до такой величины, что транзистор 5 открывается током базы, протекающим через переходы эмиттер - база транзисторов 3 и 5 и резистор 12. При этом транзистор 4, а следовательно, и 2 закрываются (u2, фиг.2, в). Знак напряжения на конденсаторе 8 после перезаряда показан на фиг.1 в скобках. Теперь уже напряжение источника питания 1 будет приложено к полуобмотке ХО трансформатора, и под действием э.д.с. обмотки a1x1 и источника питания 1 конденсатор 8 будет перезаряжаться в противоположном направлении. Путь перезаряда: зажим x1 обмотки a1x1 обратной связи, резистор 10 (u9 фиг.2, д), источник питания 1, переход эмиттер - база транзисторов 3 и 5, конденсатор 8, зажим a1 обмотки a1x1. В момент времени t=Т в результате указанного перезаряда потенциал на базе транзистора 4 уменьшится, а на базе транзистора 5 увеличится до такой степени, что транзистор 4 откроется, вследствие чего током базы транзистора 2, протекающим через коллектор транзистора 4 и резистора 9, транзистор 2 откроется, а транзистор 5 и транзистор 3 - закрываются. В дальнейшем все процессы повторяются аналогично описанному выше.

В связи с тем, что мощные транзисторы 2 и 3 управляются током коллектора менее мощных транзисторов 4 и 5, преобразователь может быть выполнен на большую мощность (по сравнению с прототипом). Схема (фиг.1) обеспечивает запуск преобразователя без каких-либо дополнительных элементов и средств. Преобразователь может быть выполнен на любом ненасыщающемся трансформаторе с силовыми транзисторами 2 и 3 большой мощности и относительно невысоким коэффициентом усиления как на транзисторах типа p-n-p, так и n-р-n.

Моделирование преобразователя и его экспериментальная проверка подтвердили его работоспособность как в пусковом, так и в установившемся режимах (диаграммы фиг.2, а-ж), при различных параметрах трансформатора и транзисторов.

Формула изобретения

Двухтактный преобразователь постоянного напряжения, содержащий источник постоянного напряжения, два основных транзистора, эмиттеры которых подключены к одному полюсу источника, трансформатор, первичная обмотка которого снабжена выводом от средней точки, подключенным ко второму полюсу источника питания, а два ее зажима соединены соответственно с коллекторами этих транзисторов, цепочку обратной связи, состоящую из обмотки обратной связи, соединенной последовательно с конденсатором, два резистора, каждый из которых одним зажимом подключен ко второму полюсу источника питания, отличающийся тем, что он снабжен двумя дополнительными резисторами и транзисторами такого же типа, эмиттер каждого из которых соединен с базой основного транзистора, а коллектор каждого из этих транзисторов соединен с основным резистором, причем к базе каждого из этих транзисторов подключен один из зажимов цепочки обратной связи и дополнительный резистор.

РИСУНКИ