| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2410791 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01J9/42 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010102332/07, 25.01.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.01.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.01.2010 (45) Опубликовано: 27.01.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: SU 1661865 A1, 07.07.1991. RU 2094893 C1, 27.10.1997. RU 2028685 C1, 09.02.1995. US 6682381 B1, 27.01.2004. JP 2004281114 A, 07.10.2004. JP 61288341 A, 18.12.1986. JP 60009030 A, 18.11.1985. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Горбунов Алексей Алексеевич (RU), Федоренко Анатолий Степанович (RU), Ашрятов Альберт Аббясович (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА РТУТИ В ТРУБЧАТОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при испытаниях и контроле качества люминесцентных ламп. Технический результат заключается в сокращении времени определения количества ртути в люминесцентной лампе без ее разрушения и высокотемпературного термического воздействия на нее, что позволяет сократить энергетические затраты. Способ обеспечивает изменение электрических характеристик люминесцентной лампы, при работе которой от источника постоянного тока в интенсивном режиме собирают ртуть в зоне положительного столба разряда вблизи отрицательно заряженного электрода путем охлаждения указанной зоны с одновременным утеплением остальной зоны положительного столба разряда, а затем переключают полярность источника постоянного тока, меняя местами зоны охлаждения и утепления, и повторно собирают ртуть в холодной зоне. Измеряют время с начала повторного переноса ртути до момента резкого уменьшения напряжения на лампе при поддержании постоянного значения тока и по градуировочной зависимости, которую строят с использованием контрольных ламп, определяют количество ртути. Способ реализуется с помощью устройства, в котором зона охлаждения для конденсации ртути вставлена в контактный охладитель, а остальная ее поверхность, находящаяся вне зоны конденсации, покрыта теплоизолирующей многослойной манжетой.

Формула изобретения

1. Способ неразрушающего контроля количества ртути в трубчатой люминесцентной лампе, заключающийся в изменении ее электрических характеристик, отличающийся тем, что при работе лампы от источника постоянного тока в интенсивном режиме вначале собирают ртуть в зоне положительного столба разряда вблизи отрицательно заряженного электрода путем охлаждения указанной зоны с одновременным утеплением всей остальной зоны положительного столба разряда, затем переключают полярность источника постоянного тока, а зоны охлаждения и утепления меняют местами, повторно собирают ртуть в холодной зоне, при этом измеряют время с начала повторного переноса ртути до момента резкого уменьшения напряжения на лампе при поддержании постоянного значения тока, и по градуировочной зависимости определяют количество ртути.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что градуировочные зависимости определяют с использованием контрольных ламп с известным количеством ртути.

3. Устройство неразрушающего контроля количества ртути в трубчатой люминесцентной лампе, подключенной к источнику постоянного тока, отличающееся тем, что трубчатая люминесцентная лампа зоной охлаждения для конденсации ртути вставлена в контактный охладитель, остальная ее поверхность, находящаяся вне зоны конденсации ртути, покрыта теплоизолирующей многослойной манжетой, при этом источник постоянного тока подключен к средствам контроля изменения напряжения во времени на трубчатой люминесцентной лампе.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что контактный охладитель содержит корпус с жестко закрепленными на его противоположных сторонах штуцерами для подвода и слива воды и цилиндрический канал, расположенный по оси внутренней полости корпуса.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что теплоизолирующая многослойная манжета выполнена из картона.