| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2415348 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F24D3/02 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009141740/03, 11.11.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.11.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 11.11.2009 (45) Опубликовано: 27.03.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2320928 С2, 27.03.2008. RU 2151345 С1, 20.06.2000. SU 1079959 А1, 15.03.1984. СОКОЛОВ Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: МЭИ, 2001, с.97, 98, 278, 279. Адрес для переписки: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевистская, 68, ГОУВПО "МГУ им. Н.П. Огарева", отдел управления интеллектуальной собственностью | (72) Автор(ы): Левцев Алексей Павлович (RU), Макеев Андрей Николаевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ЗДАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в закрытых системах теплоснабжения преимущественно жилых зданий при зависимой схеме присоединения к тепловой сети. Способ автоматического регулирования тепловой нагрузки здания закрытой системы теплоснабжения с зависимым присоединением абонентских вводов контура системы отопления через водо-водяной элеватор включает поддержание заданной тепловой нагрузки здания с учетом действительной температуры наружного воздуха. При этом тепловую нагрузку регулируют соответствующим изменением расхода воды через систему отопления в зависимости от мгновенного изменения метеоусловий ниже точки излома температурного графика изменением инжекции элеватора и дополнительно корректирующим насосом при работе системы теплоснабжения выше точки излома температурного графика. Также описано устройство автоматического регулирования тепловой нагрузки здания. Технический результат: повышение точности поддержания заданного температурного режима здания. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1

Формула изобретения

1. Способ автоматического регулирования тепловой нагрузки здания закрытой системы теплоснабжения с зависимым присоединением абонентских вводов контура системы отопления через водо-водяной элеватор, включающий поддержание заданной тепловой нагрузки здания с учетом действительной температуры наружного воздуха, отличающийся тем, что тепловую нагрузку регулируют соответствующим изменением расхода воды через систему отопления в зависимости от мгновенного изменения метеоусловий ниже точки излома температурного графика изменением инжекции элеватора и дополнительно корректирующим насосом при работе системы теплоснабжения выше точки излома температурного графика.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что поддержание заданной тепловой нагрузки здания осуществляют изменением пропускной способности терморасширительного вентиля, используя тепловую энергию обратной сетевой воды на выходе из системы отопления.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что поддержание заданной тепловой нагрузки здания осуществляют в соответствии с мгновенным значением изменений метеоусловий, например абсолютной температурой наружного воздуха, солнечной радиации и скорости ветра.

4. Устройство автоматического регулирования тепловой нагрузки здания, включающее подающий и обратный трубопроводы сетевой воды системы теплоснабжения с водо-водяным элеватором, а также смесительный трубопровод, расположенный между подающим и обратным трубопроводом, отличающееся тем, что на смесительном трубопроводе водо-водяного элеватора установлен терморасширительный вентиль с термочувствительным элементом на выходе теплообменника, включенного в смесительный трубопровод через регулятор расхода «после себя» параллельно терморасширительному вентилю и имеющего прямой контакт с окружающей средой, при этом между подающим и обратным трубопроводами сетевой воды на участке до водо-водяного элеватора расположен корректирующий насос с электроприводом, связанный с терморасширительным элементом, а также обратный клапан, установленный на выходе корректирующего насоса.

РИСУНКИ