| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2415492 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01J61/18 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009144626/07, 01.12.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.12.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.12.2009 (45) Опубликовано: 27.03.2011(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2066500 С1 10.09.1996. SU 1349013 А1 30.10.1987. SU 1374450 А1 15.02.1988. US 4045708 А 30.08.1977. | (72) Автор(ы): Минаев Иван Федорович (RU), Зюзин Алексей Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Негосударственное научно-образовательное учреждение "Саранский Дом науки и техники Российского союза научных и инженерных общественных организаций" (RU) |
| --- | --- |

(54) ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА

(57) Реферат:

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует газоразрядные лампы высокого и низкого давлений. Техническим результатом является увеличение энергоэффективности лампы в оптической области спектра. Газоразрядная лампа включает горелку из оптически прозрачного материала, содержащую инертный газ, щелочной металл и/или состав излучения, генерирующий излучение в оптической области спектра. Источник питания является источником питания импульсно-периодического действия, имеющим дежурный ток, I деж., от 0,06 А до 0,15 А, а для мощности газоразрядной лампы, Рл, Вт, амплитуды импульса периодического тока, IА,пер, А, частоты импульса периодического тока, v, Гц, и времени прохождения импульса периодического тока, Тимп, сек, выполняется следующее соотношение:

где К - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность А/Вт и численно равный 1,0. 1 табл.

Формула изобретения

Газоразрядная лампа, подключенная к источнику питания, включающая горелку из оптически прозрачного материала, содержащую инертный газ, щелочной металл и/или состав излучения, генерирующий излучение в оптической области спектра, отличающаяся тем, что источник питания представляет собой источник питания импульсно-периодического действия, имеющий дежурный ток Iдеж. от 0,06 до 0,15 А, а для мощности газоразрядной лампы Рл, Вт, амплитуды импульса периодического тока IA, пер, А, частоты импульса периодического тока , Гц, и времени прохождения импульса периодического тока Тимп, с, выполняется следующее соотношение:



где К - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность А/Вт и численно равный 1,0.