| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ | (19) | RU | (11) | 2423650 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК F24D3/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2010112729/03, 01.04.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 01.04.2010 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 01.04.2010 (45) Опубликовано: 10.07.2011 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2151344 C1, 20.06.2000. RU 2047823 C1, 10.11.1995. RU 2364794 C1, 20.08.2009. SU 546760 А, 15.02.1977. RU 2141626 C1, 20.11.1999. Адрес для переписки: 431295, Республика Мордовия, Краснослободский р-н, с. Сивинь, ул. Бр. Львовых, 15, А.Н. Макееву | (72) Автор(ы): Макеев Андрей Николаевич (RU), Левцев Алексей Павлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Макеев Андрей Николаевич (RU), Левцев Алексей Павлович (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к теплоснабжению, и может быть использовано в системах теплоснабжения при независимой схеме присоединения к источнику теплоты потребителя одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, система горячего водоснабжения). Технический результат: повышение коэффициента теплопередачи со стороны высокотемпературного теплоносителя низкотемпературному в 1,5-2 раза за счет пульсирующего режима их течения через устройство теплообмена, увеличение срока службы и надежности теплоиспользующего оборудования. Способ теплоснабжения включает осуществление теплопередачи между контурами высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, где высокотемпературный теплоноситель изначально нагревают и обеспечивают его циркуляцию в своем контуре, а циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре осуществляют путем использования напора циркуляции высокотемпературного теплоносителя. Циркулирующий высокотемпературный теплоноситель принудительно тормозят до момента генерации гидравлического удара, который затем преобразуют в механический импульс, обеспечивающий циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре, а циркуляцию высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними осуществляют импульсно, причем скорость циркуляции высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей в своих отдельных контурах, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними регулируют изменением частоты и/или амплитуды генерации гидравлического удара высокотемпературного теплоносителя. 2 ил.

Формула изобретения

Способ теплоснабжения, включающий осуществление теплопередачи между контурами высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, где высокотемпературный теплоноситель изначально нагревают и обеспечивают его циркуляцию в своем контуре, а циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре осуществляют путем использования напора циркуляции высокотемпературного теплоносителя, отличающийся тем, что циркулирующий высокотемпературный теплоноситель принудительно тормозят до момента генерации гидравлического удара, который затем преобразуют в механический импульс, обеспечивающий циркуляцию низкотемпературного теплоносителя в его собственном контуре, а циркуляцию высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними осуществляют импульсно, причем скорость циркуляции высокотемпературного и низкотемпературного теплоносителей в своих отдельных контурах, теплоотдачу в них, теплопередачу между ними регулируют изменением частоты и/или амплитуды генерации гидравлического удара высокотемпературного теплоносителя.