| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2453012 | (13) | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H01L25/13 (2006.01) F21S8/00 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2011107089/28, 24.02.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.02.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.02.2011 (45) Опубликовано: 10.06.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Полупроводниковая светотехника. Каталог производственного альянса «Контракт-Электроника» / ПА «Контракт-Электроника», 2010, с.24. Освещение вагонов поездов. Каталог Лихославльского завода светотехнических изделий «Светотехника» / Galad, 2010, с.12. RU 98532 U1, 20.10.2010. ЕР 2023033 А1, 11.02.2009. Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину | (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Силкин Евгений Михайлович (RU) |
| --- | --- |

(54) СВЕТОВОЙ ПРИБОР

(57) Реферат:

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при проектировании новых энергоэффективных световых приборов с полупроводниковыми (светодиодными) источниками света, в том числе универсальных линейных светодиодных ламп, предназначенных для прямой замены в светильниках линейных люминесцентных газоразрядных ламп низкого давления. В световом приборе согласно изобретению, содержащем, как минимум, два светодиода 1 или светодиодную матрицу, состоящую из нескольких ветвей, или группу отдельных светодиодных матриц, источник вторичного электропитания 2 и светорассеивающий элемент 3, светодиоды, или ветви светодиодной матрицы, или отдельные светодиодные матрицы соединены встречно-параллельно и подключены к выходу источника вторичного электропитания через последовательный конденсатор 4. Источник вторичного электропитания выполнен в виде регулируемого источника переменного тока, а светорассеивающий элемент выполнен с дополнительным люминофорным покрытием 5. Изобретение направлено на расширение области применения светового прибора. 1 ил.

Формула изобретения

Световой прибор, содержащий как минимум два светодиода или светодиодную матрицу, состоящую из нескольких ветвей, или группу отдельных светодиодных матриц, источник вторичного электропитания и светорассеивающий элемент, отличающийся тем, что светодиоды, или ветви светодиодной матрицы, или отдельные светодиодные матрицы соединены встречно-параллельно и подключены к выходу источника вторичного электропитания через последовательный конденсатор, источник вторичного электропитания выполнен в виде регулируемого источника переменного тока, а светорассеивающий элемент выполнен с дополнительным люминофорным покрытием.