| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | (19) | RU | (11) | 2453977 | (13) | C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (51) МПК H02M7/523 (2006.01) H02M7/53854 (2007.01) H02M7/53862 (2007.01) H05B6/04 (2006.01) H05B6/06 (2006.01) |
| (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ |

| (21), (22) Заявка: 2009128714/07, 24.07.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 24.07.2009 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 24.07.2009 (43) Дата публикации заявки: 27.01.2011 (45) Опубликовано: 20.06.2012 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2341002 C1, 10.12.2008. RU 2341001 C1, 22.06.2007. RU 2341003 C1, 10.12.2008. SU 1279034 A1, 10.12.2008. GB 2199453 A, 06.07.1988. US 6936799 B2, 30.08.2005. JP 2008192555 A, 21.08.2008. EP 2066013 A2, 03.06.2009. KR 0100198299 B1, 15.06.1999. WO 2001062603 A, 19.07.2001. Адрес для переписки: 430033, г.Саранск, ул. Гожувская, 40, а/я 40, Е.М. Силкину | (72) Автор(ы): Силкин Евгений Михайлович (RU) (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Силовая электроника" (RU) |
| --- | --- |

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ СОГЛАСОВАННЫМ ИНВЕРТОРОМ С РЕЗОНАНСНОЙ КОММУТАЦИЕЙ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для индукционных нагревателей и других электротехнологических нагрузок. Техническим результатом является расширение области применения автономного согласованного инвертора с резонансной коммутацией. В способе управления автономным согласованным инвертором с резонансной коммутацией управляемых вентилей, источником постоянного напряжения питания Е на входе, параллельным колебательным контуром с высокой добротностью в интервале [1, 30], дополнительным дросселем с индуктивностью kL, где k - числовой коэффициент, принимающий значения в интервале [1/2, 5], a L - эквивалентная индуктивность нагрузки, формируют и поочередно подают импульсы управления на управляемые вентили, формирующие прямую и обратную полуволны переменного напряжения на нагрузке, определяют моменты перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль, очередные импульсы управления формируют и подают и очередные управляемые вентили включают с опережением относительно моментов перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль на угол в интервале [ /12, /3], измеряют напряжение питания и мгновенное значение переменного тока i нагрузки. Моменты перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль определяют путем решения уравнения, равнозначного приведенному: Е-kL di/dt=0. 2 ил.

Формула изобретения

Способ управления автономным согласованным инвертором с резонансной коммутацией на управляемых вентилях с источником постоянного напряжения питания Е на входе, имеющим характеристику источника напряжения, работающим на нагрузку в виде параллельного колебательного контура с высокой добротностью в интервале [1, 30], подключенного к выходу инвертора через дополнительный дроссель, имеющий индуктивность величины kL, где k - числовой коэффициент, принимающий значения в интервале [1/2, 5], a L - эквивалентная индуктивность нагрузки, заключающийся в том, что формируют и поочередно подают импульсы управления на управляемые вентили, формирующие прямую и обратную полуволны переменного напряжения на нагрузке, определяют моменты перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль, очередные импульсы управления формируют и подают, и очередные управляемые вентили включают с опережением относительно моментов перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль на угол в интервале [ /12, /3], отличающийся тем, что измеряют напряжение питания и мгновенное значение переменного тока i нагрузки, а моменты перехода мгновенного значения переменного напряжения на нагрузке через нуль определяют путем решения уравнения, равнозначного приведенному: E-kL di/dt=0.